## Slide 1: Ottimizzazione robusta delle prestazioni fluidodinamiche dei moduli di raffreddamento al variare dell’installazione
Relatore
Prof. Renzo Arina
Tutori
Ing. Enrico Ribaldone
Ing. Diego Vicentini
Candidato
Valentina Maria Scimenes

## Slide 2: Obiettivo
Back Plate: pannello posizionato a valle della ventola su richiesta del cliente.
Problema in esame
Approccio risolutivo
Analisi di robust design al fine di ridurre le perdite di prestazioni dovute al BP.
Riduzione delle prestazioni fluidodinamiche in seguito all’inserimento del back plate (BP).
Back Plate

## Slide 3: Parametrizzazione geometrica
Parametrizzazione geometrica di una pala già esistente tramite delle funzioni di forma additive.
Le funzioni di forma sono scelte in modo tale da annullare eventuali variazioni di solidità media.
C0: ampiezza della funzione di forma costante
C1: ampiezza della funzione di forma lineare
C2: ampiezza della funzione di forma quadratica
C3: ampiezza della funzione di forma cubica

## Slide 4: Metodo di Taguchi
Individua quei parametri di controllo (control factors) che consentono di massimizzare il signal-to-noise ratio (SN ratio), ricorrendo a delle matrici ortogonali.
SN ratio: misura della robustezza, ovvero della capacità di un componente di avere un funzionamento meno sensibile possibile a specifiche condizioni di rumore (noise factors).
DOE L9 (3^4): 4 parametri di controllo, 3 livelli per ciascun parametro, 9 casi considerati.
I parametri di controllo sono quelli relativi alle distribuzioni di corda (C0, C1, C2, C3).

## Slide 5: Simulazioni CFD
Condotte sulle 9 pale generate nella configurazione senza BP e con BP.
Software utilizzati: Ansys Fluent, Turbogrid
Mesh strutturata
Modello DES
Time history simulata di 0.15 s
Numero di giri costante
Pala simulata con il banco prova

## Slide 6: Risultati ottenuti
Nota l’efficienza dal post-processing, è stato fatto un DOE in miniTab per individuare quella combinazione di parametri di controllo tale da massimizzare il SN ratio, e quindi le prestazioni.
Configurazione ottimale : C0=0, C1=5, C2=-10, C3=0
Variazione di efficienza attesa: +1.07%
Variazione di efficienza effettiva: +1.87%

## Slide 7: Confronto RANS e DES
Si vuole verificare che l’efficienza nel punto di lavoro coincida con l’efficienza massima, e in caso contrario, individuare quel valore di portata che massimizza l’efficienza.
Conviene ricorrere alle simulazioni RANS, considerando 5 diversi valori di portata.
Prima si procede con un confronto tra le simulazioni RANS e DES, in corrispondenza del punto di lavoro (Q=0.75 m^3/s) e nella configurazione senza BP.
Chart: moment_blade
DES | -0.18156 | -0.17669 | -0.17092 | -0.17606 | -0.16281 | -0.19454 | -0.16059 | -0.19424 | -0.18084
RANS | -0.19811 | -0.17711 | -0.17578 | -0.17656 | -0.16689 | -0.20911 | -0.16578 | -0.20744 | -0.18156
Chart: efficiency
DES | 50.1855 | 49.583 | 46.4872 | 47.9239 | 50.4013 | 47.2162 | 47.8466 | 46.2341 | 50.2839
RANS | 47.6 | 46.46 | 40.62 | 45.32 | 41.2 | 47.3 | 41.98 | 46.83 | 47.13
Chart: p_tot_inlet
DES | -327.826 | -313.8102 | -284.0488 | -302.3618 | -293.2904 | -332.4158 | -273.7186 | -323.7214 | -326.3625
RANS | -308.36 | -269.13 | -233.58 | -261.74 | -224.81 | -323.53 | -227.54 | -317.75 | -279.84

## Slide 8: Matrici di correlazione
Sono matrici simmetriche, che rappresentano la correlazione tra tutte le possibili coppie di valori di pressione, momento ed efficienza.
1: le simulazioni RANS e DES hanno lo stesso trend.
0: le simulazioni RANS e DES hanno trend opposto.

## Slide 9: Curve di efficienza
Variazioni di portata considerate per costruire la curva dell’efficienza: ±20%, ±10%, 0%
90 simulazioni RANS condotte tramite il software CFX.
Configurazione senza BP:
Configurazione con BP:

## Slide 10: Efficienza massima
Una volta individuato il punto di efficienza massima, è stato fatto un DOE in miniTab considerando prima l’efficienza nel punto di lavoro e in seguito l’efficienza massima.
Configurazione ottimale nel caso di efficienza massima: C0=0, C1=-5, C2=0, C3=10
Configurazione ottimale nel caso di efficienza nel punto di lavoro: C0=0, C1=-5, C2=10, C3=10

## Slide 11: Considerazioni
Il parametro più importante è C3, ovvero la distruzione cubica della corda.
Le differenze tra le due configurazioni ottimali sono minime, e dovute al parametro C2.
Si ricorre a delle simulazioni DES, considerando l’efficienza nel punto di lavoro.
Tenendo conto della variazione di efficienza dovuta ad una diversa distribuzione di corda (+1.87%), si incrementa il numero di parametri (calettamento, impilamento).

## Slide 12: Distribuzioni di portanza
A partire dalle simulazioni DES delle 9 pale, condotte in corrispondenza del punto di lavoro, è possibile ricavare le distribuzioni di portanza, le quali sono strettamente legate alle distribuzioni di corda.
Dal confronto delle diverse distribuzioni si deduce che modificare la distribuzione di portanza verso il tip, e nello specifico a ¾ della corda, è conveniente.

## Slide 13: Ottimizzazione robusta multi-obiettivo
Uno dei limiti del metodo di Taguchi è la forte dipendenza dei risultati dalla scelta degli estremi. Conviene pertanto ricorrere all'ottimizzazione robusta, e quindi a modeFrontier, per poter superare questa problematica.
Parametri di input: coordinate dei punti di controllo della Bézier cubica (3 per la corda e 5 per il calettamento, per un totale di 8 parametri).
Obiettivi: uno sull'efficienza e uno sulla differenza di pressione.
Corda:
Calettamento: