## Slide 1: Progettazione di componenti per carrozzina a comando vocale tramite Generative Design
Relatore: Prof. Stefano Pastorelli
Correlatore: Prof. Giorgio Chiandussi
Candidato: Fabio Gibin
Matricola: s288679
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Fabbricazione Additiva
A.a. 2021/2022
Sessione di Laurea ottobre 2022

## Slide 2: Progetto Alba Robot
Partendo da una carrozzina commerciale, si integrano una serie di componenti elettronici per automatizzare i movimenti
Carrozzina a comando vocale, interconnessa in rete di facilities quali ospedali, musei, aeroporti
Il progetto nasce con l’obiettivo di garantire indipendenza e autonomia anche alle persone con ridotta mobilità

## Slide 3
Carrozzina IV generazione
Modello con piastre di alluminio di rinforzo

## Slide 4: Progetto Alba Robot
Componenti elettronici
Necessari per garantire un sostegno adeguato per i componenti elettronici. Realizzati tramite Fused Deposition Modelling (FDM)
Componenti MECCanici
Fondamentali per rilevare ostacoli e comunicare ai motori i movimenti corretti
Schedina Time-of-Flight (tof)
Porta joystick

## Slide 5: Componenti meccanici
Il materiale utilizzato per realizzare le stampe è l’acido polilattico, un polimero termoplastico più comunemente conosciuto come PLA
COMPORTAMENTO DINAMICO: spostamento causato dall'eccitazione dei modi propri della struttura
ROTTURA (impatti, carichi statici eccessivi)
PROPRIETÀ MECCANICHE PLA |  |  |  | 
ρ [g/cm3] | E [GPa] | YS (printed) [MPa] | ν [/] | YS (filo) [MPa]
1.24 | 2.5 | 40 | 0.36 | 57

## Slide 6: Staffa porta tof
Montaggio su carrozzina con motore tedesco
Modello CAD, design iniziale

## Slide 7
Porta telecamera
Montaggio su carrozzina con motore cinese
Modello 3D, geometria originale

## Slide 8
Porta tof anteriore
Montaggio su carrozzina con motore cinese
Modello 3D, geometria iniziale

## Slide 9: Flowchart riprogettazione per Additive Manufacturing
Definizione obiettivi e vincoli
Condizioni di carico
Analisi componente originale
Defeaturing
Design Space
Ottimizzazione topologica
Ricostruzione PolyNurbs
Verifica finale
Definizione sovrametalli

## Slide 10: Esempio riprogettazione
Supporto portellone aereo
Semplificazione geometria e distinzione spazi di progettazione
Ottimizzazione e generazione nurbs

## Slide 11: Condizioni di carico
Carichi statici: 100 kg appoggiati sulla parete piana superiore, a simulare il peso di una persona
Carichi accidentali: urti imprevisti durante il riposizionamento della carrozzina nelle apposite sedi. Per trasformare tali carichi in forze statiche, si usa la seguente relazione:

## Slide 12
Metallo o polimero?
3D Systems, AlSi10Mg | Valori
Spessore layer [µm] | 30
Trattamento termico SR2 | Invecchiamento a 190° per 6 h
Modulo elastico [GPa] | 65
Tensione di snervamento lungo z [MPa] | 250
Densità [g/cm3] | 2.7
Allungamento a snervamento lungo z [%] | 5.2
Densità relativa con layer 3 µm [%] | 99.9
Alluminio: Selective Laser Melting (SLM)
Nylon: Selective Laser Sintering (SLS)
3D Systems, tipologie nylon

## Slide 13
Classificazione prove di impatto
CHARPY
I test si rifanno alla normativa seguente:
ISO 179:
  Campione 55 x 10 x 10 mm^3
  Unità di misura J, oppure kJ/m^2
IZOD
I test si rifanno alle normative seguenti:
ASTM D256:
  Campione 64 x 12,7 x 3,2 mm^3
  Unità di misura J/m
ISO 180:
  Campione 80 x 10 x 4 mm^3
  Unità di misura kJ/m^2
Schematizzazione prova d’impatto Charpy
https://www.zwickroell.com/it/settori-industriali/plastiche/tubi-in-plastica/prove-di-impatto/

## Slide 14
Scelta materiale
Note le dimensioni dei vari provini, è possibile trasformare i valori delle tenacità nella medesima unità di misura (kJ/m^2 ). Confrontando i nuovi risultati, la scelta ricade sul polimero Duraform ProX AF+, ovvero un nylon caricato alluminio.
MATERIALE | Tenacità [kJ/m2] (Charpy) | Modulo di Young [MPa] | Tensione di snervamento [MPa]
Duraform EX Plastic | 5.8 | 1517 | 37
Duraform Pro X AF+ | 4.3 | 4340 | 37
PLA | 2.7 | 2500 | 40
AlSi10Mg | 40 | 65000 | 250

## Slide 15: Ottimizzazione topologica
Noti i problemi legati al comportamento dinamico, si esegue un’ottimizzazione topologica di massimizzazione della prima frequenza propria di risonanza
Risultato ottimizzazione porta telecamera
Risultato ottimizzazione staffa porta tof

## Slide 16: Ottimizzazione topologica
Difficoltà nel distinguere le zone di progettazione. La maggior parte del volume ha vincoli di forma.
È davvero necessario il Generative Design?
Ottimizzazione porta tof anteriore
Cunei per incastro schedine

## Slide 17
Risultati
 | GEOMETRIA ORIGINALE | GENERATIVE DESIGN
Prima frequenza propria [Hz] | 142 | 300
Coeff. Sicurezza minimo | 0,9 | 1,2
Massa [g] | 264 | 550
Volume [cm3] | 573 | 203
Risparmio volume [cm3] | / | 370
Risparmio percentuale [%] | / | 64,6
Supporti angolari: miglior adesione al piano di stampa
Nuova geometria staffa porta tof

## Slide 18: Risultati
 | GEOMETRIA ORIGINALE | GENERATIVE DESIGN
Prima frequenza propria [Hz] | 145 | 899
Coeff. Sicurezza minimo | 0,4 | 1,3
Massa [g] | 35 | 94
Volume [cm3] | 45,5 | 35
Risparmio volume [cm3] | / | 10,5
Risparmio percentuale [%] | / | 23,1
Supporti ad albero: risparmio materiale
Nuovo design porta telecamera

## Slide 19: Supporti ad albero
Tronco principale collegato al piano di stampa
Rami secondari
Foglie: supporto del componente
Risparmio di materiale, ma non del tempo di stampa
Esempio di supporto ad albero

## Slide 20: Risultati
 | GEOMETRIA ORIGINALE | GENERATIVE DESIGN
Prima frequenza propria [Hz] | 1544 | 1240
Coeff. Sicurezza minimo | 2,2 | 1,5
Massa [g] | 61 | 81,4
Volume [cm3] | 65,8 | 62,2
Risparmio volume [cm3] | / | 3,6
Risparmio percentuale [%] | / | 5,5
Non vi è necessità di supporti: autosostegno della polvere
Nuova geometria porta tof anteriore

## Slide 21: Conclusioni
I processi di Fabbricazione Additiva possono offrire vantaggi significativi, se applicati nella circostanza corretta. È di fondamentale importanza valutare il rapporto tra costi e benefici, caso per caso.
Se, a seguito della riprogettazione, si ottengono geometrie complesse e migliori prestazioni meccaniche, in termini di resistenza, comportamento dinamico, rigidezza, leggerezza, allora si giustifica la scelta (staffa porta tof, porta telecamera).
Se invece, il nuovo design non conduce a miglioramenti tangibili e le forme restano pressoché invariate, è consigliabile restare fedeli alle più economiche tecniche convenzionali (porta tof anteriore).