## Slide 1
Multi-class Motor Imagery classification technique based on a hybrid Deep Learning algorithm
Relatore:
Luca Mesin
E-mail:
luca.mesin@polito.it
          Candidato:
          Rosario Spadaro
          E-mail istituzionale:
          s267406@studenti.polito.it

## Slide 2
t
RF
LF
Durata dello stimolo visivo
Stato di riposo
Stato di riposo
4,1 s
PHYSIONET DATASET
Acquisizione EEG di 109 soggetti
Estrazione finestre temporali della durata di 4,1 s corrispondenti all’immaginazione del movimento
Assegnazione Label LF e RF
PARADIGMA SPERIMENTALE DI ACQUISIZIONE

## Slide 3
MONTAGGIO DEGLI ELETTRODI
INION
EEG NON INVASIVO
Standard internazionale 10-10
Numero di elettrodi: 64
Distanza tra gli elettrodi : 10% della distanza tra INION e NASION
Frequenza di campionamento: 160 Hz
NASION

## Slide 4
PRE-PROCESSING
FILTRAGGIO PASSA BANDA DI BUTTERWORTH
Obiettivo:
  Isolare bande di frequenza mu e beta
  Rimozione artefatti dovuti al movimento dei muscoli facciali, interferenza di rete e trend a bassa frequenza
Inclusione bande delta e theta per ottenere risultati di classificazione migliori
Frequenze di taglio: 0,8-30 Hz
Filtro passa-banda di Butterworth
0,8-30 Hz

## Slide 5
 |  |  |  |  |  |  |  | . . .
 |  |  |  |  |  |  |  | . . .
 |  |  |  |  |  |  |  | . . .
 |  |  |  |  |  |  |  | . . .
 |  |  |  |  |  |  |  | . . .
 |  |  |  |  |  |  |  | . . .
 |  |  |  |  |  |  |  | . . .
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . .
 |  |  |  |  |  |  |  | . . .
 |  |  |  |  |  |  |  | . . .
 |  |  |  |  |  |  |  | . . .
 |  |  |  |  |  |  |  | . . .
 |  |  |  |  |  | . . .
 |  |  |  |  |  | . . .
 |  |  |  |  |  | . . .
CNN layer 1
Input layer
CNN layer 2
 |  |  |  |  |  | . . .
 |  |  |  |  |  | . . .
CNN layer 3
Convolution
Pooling
Convolution
Pooling
Pooling
Convolution
RNN
Classification layer
LF
RF
Fully connected layer 200
Fully connected layer 2
RETE NEURALE IBRIDA CNN-RNN
CONVOLUZIONE LUNGO LA DIMENSIONE SPAZIALE
CONVOLUZIONE LUNGO LA DIMENSIONE TEMPORALE DELLE CARATTERISTICHE
CONVOLUZIONE TEMPORALE DELLE CARATTERISTICHE ESTRATTE DAI PRIMI DUE LAYER
ESTRAE LE DIPENDENZE TEMPORALI
INVIA IN USCITA IL RISULTATO DELLA CLASSIFICAZIONE
MATRICE 2D
Notes: Il segnale EEG ha delle caratteristiche spaziali e temporali differenti e, i layer di convoluzione implementati, prendono in considerazione tali differenze

## Slide 6
LEAVE N SUBJECTS OUT
TRAINING SET
TRAINING SET
TRAINING SET
TRAINING SET
TESTING SET
TRAINING SET
TRAINING SET
TRAINING SET
TESTING SET
TRAINING SET
TRAINING SET
TESTING SET
TRAINING SET
TRAINING SET
TRAINING SET
TRAINING SET
TESTING SET
TRAINING SET
TRAINING SET
TRAINING SET
TRAINING SET
TESTING SET
TRAINING SET
TRAINING SET
TRAINING SET
Soggetti suddivisi in cinque gruppi di soggetti
Accuratezza risultante: media dei valori di accuratezza di ogni gruppo
Simile al k fold cross validation
Metodo: allena la rete su 4 gruppi di soggetti e valida su un gruppo di soggetti non visti durante l’allenamento
Vantaggio: permette di testare la capacità di generalizzazione della rete
Svantaggio: penalizza i risultati della classificazione perché non ha osservazioni di un soggetto utilizzato nella fase dell’allenamento

## Slide 7
Obiettivo: valutare effetto di un numero diverso di elettrodi nell’accuratezza della classificazione
Metodo: creazione input con un diverso numero di elettrodi
Allenamento della rete un numero di volte pari al numero di gruppi di elettrodi
A
C
D
B
E
F
G
GRUPPI DI ELETTRODI
Notes: Partendo da un numero minimo di elettrodi posizionato sulla Corteccia Sensori Motoria (SMC), il numero di elettrodi considerato è stato allargato con lo scopo di poter prelevare i campioni di segnale da una regione sempre più grande dello scalpo.
Infine, la rete è stata allenata e validata un numero di volte pari al numero di gruppi di elettrodi e, sono stati raccolti i dati della classificazione e del tempo di allenamento.

## Slide 8
Vantaggio:
Un numero minore di elettrodi porta ad abbattere i tempi di preparazione del montaggio degli elettrodi sullo scalpo di un soggetto.
Svantaggio:
Rischio di overfitting della rete.
RISULTATI
Chart: Gruppo canali
| A | B | C | D | E | F | G
Accuracy | 65.55 | 69.51 | 72.8 | 73.77 | 75.96 | 75.61 | 80.65
Training time | 13.14 | 13.26 | 18.65 | 23.59 | 29.15 | 31.82 | 116.3
Aumento vertiginoso del tempo dell’allenamento per la configurazione a 64 elettrodi
La configurazione a 18 elettrodi (gruppo E) è un buon compromesso tra prestazioni e tempo di allenamento
Notes: Il grafico rappresenta l’andamento dell’accuratezza in relazione al numero di elettrodi.
configurazione a 64 elettrodirisultati della classificazione migliori.
18 elettrodi buon compromesso tra tempo di allenamento e risultati di classificazione

## Slide 9
POSSIBILI RISVOLTI FUTURI
Transfer learning per adattare la rete precedentemente allenata ad uno specifico soggetto
Input della rete trattati come se fossero delle mappe dello scalpo con dipendenze temporali le une dalle altre
Utilizzo della rete con Brain Computer Interfaces (BCIs) che funzionano con il riconoscimento dell’immaginazione del movimento, che sono:
BCI per il controllo di una sedia a rotelle
BCI per realtà virtuale
BCI per il controllo di droni e di braccia robotiche
BCI per la terapia di riabilitazione in seguito ad un ictus o ad un incidente per cui la connessione tra il Sistema Nervoso Centrale (SNC) ed il Sistema Nervoso Periferico (SNP) non è garantita
CONCLUSIONI
VANTAGGI DELLA RETE IBRIDA
Prestazioni elevate con un pre-processing minimo
Buona capacità di generalizzazione della rete
SVANTAGGI DELLA RETE
Costo computazionale per l’allenamento per la configurazione a 64 elettrodi

## Slide 10
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

## Slide 11
ARCHITETTURA DELLA RETE LSTM-RNN