## Slide 1
Candidato:
Vittorio Leprotto
Relatori:
Prof. A. Manuello
Prof. G.C. Marano
Ing. J. Melchiorre
01/12/2022
Tesi di laurea magistrale in ingegneria civile
Analisi strutturale di archi soggetti a danneggiamento
Notes: Il presente lavoro di tesi magistrale si basa sullo sviluppo e sul potenziamento di un codice Matlab con è possibile eseguire l’analisi strutturale di archi soprattutto nella specifica condizione in cui questi sono soggetti ad un danneggiamento.

## Slide 2: Problema della trave piana curva
=
=
=
Equazioni indefinite di equilibrio
Equazioni cinematiche
Legami costitutivi
Notes: Il metodo proposto pone le sue fondamenta sul problema della trave curva piana, infatti partendo dalla teoria ad essa relativa è possibile giungere alla scrittura dell’equazione risolvente. Affinché ciò sia possibile è necessario le equazioni indefinite di equilibrio, le equazioni cinematiche e infine i legami costitutivi. Nell’immagine a sinistra è possibile visualizzare le grandezze cinematiche cui l’elemento infinitesimo di trave curva piana di estensione ds è soggetto, nonché i carichi estreni applicati in corrispondenza di quest’ultimo.

## Slide 3: Metodo di risoluzione
Equazione risolvente
Notes: Maneggiando appropriatamente le equazioni derivanti dalle relazioni matriciali si giunge alla scrittura di un’equazione differenziale del sesto ordine avente come incognita lo spostamento tangenziale “u”. Come chiaramente visibile ogni operatore differenziale relativo all’incognita, così come la stessa, viene moltiplicato per un coefficiente inteso come termine noto. Funzione del raggio di curvatura e delle sue derivate, nonché del momento di inerzia e delle sue derivate.

## Slide 4: Metodo di risoluzione
Polinomio di Taylor di grado VI
Funzione spostamento
Combinazione lineare
Notes: Al fine di risolvere l’equazione differenziale si sfrutta il concetto delle differenze finite centrate. Partendo quindi dalla definizione di sviluppo di Taylor Mc-Laurin è possibile ottenere per mezzo dell’omonimo polinomio, un’approssimazione della funzione u nell’intorno del generico i-esimo punto. Arrestando quindi lo sviluppo al sesto ordine ed effettuando una combinazione lineare delle espressioni ottenute per i punti di interesse e vale a dire i tre precedenti ed i tre successivi rispetto al punto in esame, è possibile ottenere le relazioni che definiscono le derivate della funzione u.

## Slide 5: Metodo di risoluzione
Notes: Sostituendo quest’ultime all’interno dell’equazione di partenza è possibile raccogliere a fattor comune il valore della funzione nei punti in cui essa era stata approssimata e quindi le incognite del problema. In questo senso verrà determinata la soluzione per mezzo di un sistema algebrico del tipo Ax = b, in cui b è dato dal vettore dei termini noti h, valutati nei punti in cui la struttura è stata discretizzata.

## Slide 6: Sistema algebrico
Matrice dei coefficienti [A]
Notes: In questo caso si mostra invece come a livello matriciale avvenga l’imposizione delle condizioni al contorno per l’introduzione di un qualsivoglia vincolo interno. Notando che deve avvenire il coinvolgimento dei punti finale ed iniziale di due curve consecutive, anche se essi rappresentano fisicamente il medesimo punto.

## Slide 7: Schema strutturale
Nodo 1 | Nodo 2 | Nodo 3
Nodo 1 | Nodo 2 | Nodo 3
γ = 78,5 kN/m3
1
3
2
Notes: Definita la metodologia per ottenere la soluzione si passa all’introduzione del danneggiamento, per mezzo dell’inserimento di una molla elastica rotazionale con la quale è pertanto possibile decrementare la rigidezza flessionale in corrispondenza di una sezione, atta per l’appunto a simulare un danno. Nel nodo 1 in corrispondenza dell’imposta sinistra dell’arco, vengono definite le condizioni per l’incastro così come nel nodo 3, imponendo l’annullamento degli spostamenti tangenziali di quelli perpendicolari alla curva e delle rotazioni. Diversamente nel nodo 2, per l’inserimento della molla rotazionale deve essere imposta l’uguaglianza fra gli spostamenti tangenziali e radiali nel punto in comune fra i due archi, così come l’uguaglianza fra le caratteristiche interne delle sollecitazioni, definendo preventivamente il momento come il prodotto fra la differenza delle rotazioni e la rigidezza flessionale attribuita alla molla. Quest’ultima viene al momento definita come EJ/L_arco, in cui L_arco rappresenta la lunghezza della curva fino alla molla. In questo modo per ogni tratto di arco si hanno le necessarie 6 condizioni al contorno. Utilizzando un arco in acciaio S355, parabolico e di luce L=100m e altezza f = 30m, con una sola molla in mezzeria, si procede alla validazione del modello, tramite un confronto dei risultati ottenuti con quelli derivanti dal software ad elementi finiti SAP2000. Si ottengono pertanto dei risultati per mezzo della soluzione determinata e quindi partendo dalla conoscenza dei valori di “u” e per mezzo delle relazioni matriciali inizialmente mostrate

## Slide 8: Validazione del modello
Notes: Il primo caso è relativo ad un arco a sezione quadrata cava e variabile lungo l’ascissa curvilinea s in modo quadratico, in cui i risultati sono praticamente sovrapposti e quindi coincidenti, a conferma della validità del modello presentato

## Slide 9: Validazione del modello
Notes: Il secondo caso differisce invece per la sezione che invece è adesso circolare cava e costante e per il sovraccarico che invece adesso si estende solo per metà struttura. Si nota chiaramente come tutti gli andamenti risultano praticamente coincidenti, ad eccezione dello sforzo normale, i cui andamenti sono soggetti ad uno scostamento a causa della discontinuità del carico q_0.

## Slide 10: Evoluzione danneggiamento di archi in acciaio
Arco parabolico in acciaio S355
L = 100 m
f = 30 m
γ = 78,5 kN/m3
Notes: Validati i risultati ottenuti si procede a simulare in archi in acciaio l’evoluzione del danneggiamento, il quale viene introdotto, una volta applicato un sovraccarico idoneo, nel momento in cui le tensioni calcolate alla Von Mises raggiungono la tensione di snervamento. Si fa riferimento inizialmente ad un arco parabolico di luce L = 100m e freccia f = 30 m avente sezione circolare cava costante e in un secondo momento al medesimo arco avente invece sezione circolare cava ma variabile lungo l’ascissa curvilinea s.

## Slide 11: Evoluzione del danneggiamento
Schema 1:
Schema 2:
Schema 3:
Notes: In questo caso un primo inserimento di una molla in corrispondenza della chiave in cui avviene lo snervamento per l’applicazione di un carico q_0 = 195 kN/m, determina, con la rigidezza fissata e pari a 7.61 kNm/rad, una necessaria riduzione del carico di 10 kN/m affinché non si superi la tensione di snervamento, raggiunta comunque in corrispondenza delle imposte. Inserendo le ulteriori due molle nuovamente si deve diminuire il carico per le stesse motivazioni, individuandone uno pari a q_0 = 152 kN/m che determinerebbe un ulteriore condizione di snervamento in punti intermedi e speculari molto vicini a quelli individuati per il caso precedente e in mezzeria Quest’ultimo carico rappresenta quindi quello ultimo supponendo che si formino i medesimi danneggiamenti indicati nelle zone in cui quindi si ha un maggiore stato tensionale, comunque inferiore a quello che determinerebbe la tensione di snervamento.

## Slide 12: Arco in legno lamellare
Notes: Si è proceduto infine ad automatizzare il codice con il quale è possibile quindi inserire un numero n di molle. Sfruttando tale vantaggio e lasciando alle spalle il concetto di snervamento, si passa alla trattazione di archi in legno lamellare che presentano delle connessioni in acciaio, tramite giunti a coprigiunti, come visibile nelle figure proposte. Tali connessioni si prestano bene alla modellazione tramite una molla rotazionale soprattutto se intesi come semirigidi.

## Slide 13: Arco in legno lamellare
Molla | 1 | II | III | IV | V
x[m] | 0 | 11,54 | 25 | 38,46 | 50
Notes: Sfruttando le condizioni elencate, si effettua una analisi statistica in merito ad un arco in legno lamellare circolare, con sezione rettangolare, composto da 4 tratti di arco, 3 giunti intermedi e due in corrispondenza delle imposte. L’arco analizzato avrà una luce pari a L=50m e una freccia pari a f=30m e soggetto al solo peso proprio.

## Slide 14: Analisi statistica
N° configurazioni = 22
N° estrazioni randomiche = 5
N° casi analizzati = 110
Notes: Definendo la rigidezza flessionale come proposto nella formula, e determinando l’estensione del tratto danneggiato come quella coincidente con l’estensione della connessione supposta pari a 50 cm,si procede ad individuare dei pattern di danneggiamento in numero pari a 22, nei quali si ha la presenza non contemporanea di tutte le molle, come a voler individuare delle casistiche di danneggiamento. In tal senso per ogni pattern individuato, la rigidezza viene decrementata di un fattore “c” estratto randomicamente da una distribuzione uniforme e compreso tra i valori 0,2 e 0,9. L’estrazione del coefficiente per ogni molla presente, avviene in numero pari a 5 volte, tale per cui si ottiene un numero pari a 110 di casi valutati, i quali corrispondono quindi ad un campione. Si intende quindi mostrare la frequenza con cui determinate sezioni saranno soggette alle condizioni più gravose.

## Slide 15: Analisi statistica
Grandezze cinematiche
x = 11,54 m
x = 38,46 m
x = 11,54 m
x = 38,46 m
x = 25 m
x = 13,1 m – 19 m
x = 32,7 m – 37,4 m
x = 0 m
x = 50 m
Configurazione 1 : Molla I - Molla II – Molla III
Configurazione 2 : Molla III – Molla IV – Molla V
Notes: Per quanto riguarda gli spostamenti in direzione x, si nota che le sezioni in cui si raggiungono le condizioni maggiormente gravose, un numero di volte maggiore, sono quelle in corrispondenza dei giunti, con interessamento comunque delle sezioni in zone che si estendono per circa 4,5 m verso le zone esterne rispetto alla posizione delle connessioni. Relativamente agli spostamenti in direzione verticale nella maggior parte delle configurazioni il massimo spostamento viene raggiunto perfettamente in mezzeria con alcuni casi che interessano le sezioni che si trovano in un intorno di ampiezza circa 3 m sia a destra che a sinistra della sezione posta a x=25m. Alcuni casi sporadici vengono individuati in corrispondenza dei giunti. In riferimento alle rotazioni invece, un numero non trascurabile di volte le condizioni maggiormente gravose sono registrate alle imposte, ma con una netta superiorità di casi in cui le massime rotazioni vengono raggiunte in corrispondenza delle sezioni comprese fra x = 13,1m e 19m e x= 32,7m e 37,4m.

## Slide 16: Analisi statistica
Tensioni
x
x = 0 m; x = 5 m – 6 m
x = 50 m ; x = 44 m – 45 m
x = 25 m
x = 0 m
x = 50 m
x = 25 m
x = 0 m
x = 50 m
Configurazione 1: Molla I – Molla II – Molla IV – Molla V
Configurazione 2: Molla I – Molla II – Molla IV
Configurazione 3: Molla II – Molla III – Molla IV
Configurazione 4: Molla II – Molla III
Configurazione 5: Molla I – Molla III
Notes: Analogo ragionamento viene effettuato per le tensioni, notando che quelle tangenziali presentano i loro massimi valori sempre in corrispondenza delle imposte. Le tensioni invece longitudinali sia di trazione che di compressione raggiungo il loro valore massimo naturalmente nelle medesime zone ma con frequenze differenti. Molti casi si verificano in corrispondenza delle imposte, e della mezzeria con una netta maggiore frequenza per quanto riguarda le tensioni longitudinali di trazione. Allo stesso modo nei due casi una frequenza non indifferente si verifica in quelle zone comprese fra x = 5m e 6m e x = 44m e 45m.

## Slide 17
GRAZIE PER L’ATTENZIONE