## Slide 1
Politecnico di Torino
Department of Mechanical and Aerospace Engineering
Master’s Degree in Mechanical Engineering
Sensors’ Architecture Definition for Energy Consumption Reduction in Urban Battery Electric Vehicles
Supervisors: Candidate:
Ch.mo Prof. Andrea Tonoli Luca Barzaghi
PhD Candidate Stefano Favelli s286371
Dott. Ing. Bernardo Sessa (Teoresi S.p.A.)
Notes: Buongiorno a tutti, sono il candidato Luca Barzaghi, presento la mia tesi dal titolo, svolta presso la sede di Napoli di Teoresi, in collaborazione con il Politecnico di Torino nelle persone del professor Andrea Tonoli e Stefano Favelli., all’interno del contesto di MOST (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile).

## Slide 2
Table of Contents
Context
  Spoke 2: Energy Management
Donor Vehicle: ADAS Equipment
New ADAS Architecture Requirements
Overview Analytic Hierarchy Process (AHP)
Best Performing ADAS Sensors
Results
Conclusions
Notes: Analizzando i punti chiave che incontreremo all’interno di questa presentazione possiamo partire dal contesto ambientale e dunque il tema dell’emergenza climatica, nello specifico viene affrontato tramite l’Energy Management, una modalità con la quale possiamo contribuire alla riduzione della produzione di CO2.
Si prosegue con l’analisi del veicolo donato e la componente sensoristica necessaria per i sistemi ADAS, l’utilizzo del metodo matematico adoperato come supporto alle decisioni e i relativi risultati ottenuti per poi concludere con una overview sui futuri lavori.

## Slide 3
Main Objectives of the Spoke 2:
Create a zero-emission vehicle demonstrator that uses sensors to meet energy management requirements ;
The objective of the thesis is to define the architecture of the sensors necessary for the prototype.
Spoke 2 - Sustainable Road Vehicle, focuses on road mobility, in particular on zero emission electric and hydrogen vehicles, their interaction with charging networks and data for fuel economy, safety and reliability.
CONTEXT: ENERGY MANAGEMENT
Spoke 2: Sustainable Road Vehicle
Notes: Il progetto è svolto su tematiche PNRR, nello specifico viene trattato lo Spoke 2, Sustainable Road Vehicle, incentrato sulla mobilità stradale di veicoli elettrici e ad idrogeno a zero amissioni e le loro interazioni con l’ambiente.
L’obiettivo principale dello spoke 2 è di realizzare un veicolo dimostratore a zero emissioni che utilizza i sensori per soddisfare i requisiti di energy management. Il mio lavoro è relativo alla definizione dell’architettura sensoristica da applicare sul prototipo.

## Slide 4
Donor Vehicle Equipments: Baseline 500e ADAS Architecture (sensors access subject to OEM agreement)
DONOR VEHICLE: ADAS EQUIPMENT
Spoke 2: Sustainable Road Vehicle
Camera: device that captures visual information from the vehicle's surroundings.
Stereoscopic camera: device equipped with two or more cameras positioned to simulate human binocular vision with the ability to perceive depth.
LiDAR: create a three-dimensional map of the surrounding environment.
Radar: transmits radio waves and analyzes signals reflected from nearby objects.
Notes: Il veicolo è una 500e con il pacchetto di sensori di base, per soddisfare le esigenze richieste sono necessari nuovi sensori.
Vengono utilizzati i Sistemi ADAS allo scopo di soddisfare l’Energy Management e quindi ridurre il consumo di kW/km: equipaggio i veicolo con dei sensori tramite i quali ho delle informazioni che riesco a raccogliere per elaborare la strategia di controllo, quest’ultima risulta essere più efficiente nei riguardi dell’utilizzo dell’energia.
In Particolare i sensori esterocettivi adoperati nei sistemi ADAS sono:
LiDAR invia fascio laser e tramite algoritmi sofisticati ricostruisce una mappatura 3D dell’ambiente circostante.

## Slide 5
Case Study: 500e with NEW ADAS sensors and features (additional to OEM)
NEW ADAS Architecture Requirements
Adaptive Cruise Control (ACC)
Standard Functions
ADAS SENSORS
Range 0 – 200 [m]
CAN / ETH
ROS Integration is a plus
Sensors’ Features
Interfaces / Communication
Additional Features
Resolution – depends on functions
Automotive-grade
Functional Safety compliance (opt)
INTERFACE
Linux – ROS / ROS2
Autoware integration is a plus
Operating System
USB
CAN / ETH
Interfaces / Communication
Additional Features
Automotive-grade
Functional Safety compliance (opt)
Lane - Change - Assist
Lane - Support - Functions
Speed-Limit-Assist
Traffic-Jam-Assist
Highway Assist
Lane Keeping Assist Systems (LKAS)
Detection Functions
Semi - Autonomous Functions
CONTROL
Notes: Tramite il team di lavoro abbiamo elaborato dei requisiti di funzionalità aggiuntive da mettere sul prototipo.
I sensori devono essere in grado di ricoprire un range di almeno 200m, la loro risoluzione dipende dalla funzione che dovranno svolgere, in particolare devono essere automotive grade, quindi progettati direttamente per l’utilizzo su veicolo.
Si ritiene necessaria la compatibilità con i sistemi operativi Linux e ROS2 ovvero Robot Operating Systems siccome i veicoli a guida autonoma possono essere considerati dei robot e in particolare si definiscono i protocolli di comunicazione con cui i sensori trasmettono i propri dati in centralina con protocollo CAN e automotive ethernet.
Le funzionalità ADAS da soddisfare sono ACC, LKAS e dunque Traffic Jam e Highway Assist che sono consequenziali all’ACC.

## Slide 6
Market Analysis
Sensors’ Benchmark
Analytic Hierarchy Process (AHP)
Selection of most performing
Sensors’ Hardware Architecture
Analysis Performed
Notes: Il lavoro condotto parte da un’analisi di mercato in cui si realizza una suddivisione dei sensori in base alle categorie di utilizzo: Automotive grade, Robotic Application e Industrial Application. Dopo aver definito i sensori utilizzabili in ambito automotive ho realizzato dei benchmark per ogni categoria di sensore. A questo punto, data la grande mole di dati raccolti, viene adoperato uno strumento analitico che ci consente di definire quale tra i sensori presenti nel benchmark ha la maggiore prestazione e dunque si definisce l’architettura sensoristica da applicare sul veicolo.

## Slide 7
AHP overview:
Analytic Hierarchy Process: Method of decision-makings
GOAL
Requirement 1
Requirement 2
Requirement n
Alternative 1
Alternative 2
Alternative n
…
…
Key performance indicators (KPI) of the analisys are:
Notes: In alto è presente l’obiettivo da raggiungere, cioè la scelta del sensore per ogni categoria. Poi abbiamo due livelli…

## Slide 8
AHP Method for Solid State Lidar: Robosense RS M1
Level
Consistency check [%]
9
Notes: Confronto a coppie delle caratteristiche rispetto ai sensori, ovvero quanto sia importante ad es. il range rispetto al parametro cost / weather robustness nel caso del LiDAR allo stato solido, si lavora sulla parte superiore della matrice (azzurro) nella colonna principale ci sono i confronti con se stessi e nella parte arancione ci sono i valori reciproci. Si ottengono l’autovalore massimo, l’indice di consistenza (affidabilità dei calcoli svolti) e il consistency check.

## Slide 9
AHP Method for Solid State Lidar: Robosense RS M1
Level
Notes: Confronto a coppie tra i vari sensori rispetto alla caratteristica specifica, si ottiene una priorità locale del componente più performante per ogni caratteristica.
Si prosegue con il prodotto delle priorità di primo livello * priorità di secondo livello (locali) e si ottengono le priorità globali, sommando le colonne otteniamo un valore indice della prestazione del componente.

## Slide 10
From the requirements defined with the project team, the Sensors chosen after market analysis are:
Robosense RS M1
Continental ARS 548 RDI
NileCAM25 CUOAGX GMLS2
ZED X
Continental SRR 520
Best Performing ADAS Sensors
Notes: All’interno dello spider plot sono rappresentate le aree di copertura dei sensori in base ai requisiti analizzati e dunque è possibile notare come il Radar 4D ricopra molto bene i parametri di Range, Weather Robustness, Innovation, Resolution, ma non soddisfa un alto FoV, caratteristica invece ricoperta molto bene dal LiDAR. Sensori più economici come Monocamera e Radar a corto raggio sono usati in ridondanza per ricoprire una maggiore area intorno al veicolo, mentre la camera stereoscopica ha una FoV superiore al radar 4D per cui riesce a colmare questa lacuna qualora vengano usati insieme.

## Slide 11
RESULTS:
NEW ADAS Architecture – Solution 1
SENSOR | Type | Max Range | Range Accuracy | FoV | Resolution | Cost | Quantity
CONTINENTAL ARS 548 RDI | Radar 4D | 300 m | ± 0.15 m | ± 60° | 0.10 m/s | 4000 € | 1
ZED X / Leopard AR0234CS | Smart Stereo / Stereocamera | 20 m / 8 m | - | 110°H/80°V 121.5°H/73.5°V | 1920Hx1200V | 550 € / 370 € | 1
CONTINENTAL SRR520 | Radar SRR | 100 m | ± 0.22 m ± 0.5 m | ± 90° | 0.35 m/s | 50 € | 3
NileCam25 CUOAGX GMLS2 / CONTINENTAL MFC527 | Monocamera / Smart Mono | - | - | 104.6°H/61.6°V 110°H/70°V | 1920Hx1200V 1280Hx960V | 505 € / 550 € | 1
Radar 4D
Stereocamera
Radar SRR
Monocamera
Notes: Considerando il concetto di sensor fusion, dove tramite una fusione dei benefit di ogni singolo componente si mira a colmare la lacuna del singolo sensore, vengono rispettati i requisiti definiti in fase iniziale.

## Slide 12
RESULTS:
NEW ADAS Architecture – Comparison
Range = 4
Accuracy = 3
FoV = 2.5
Resolution = 4
Cost = 4
Innovation = 2.25 Robustness = 2.75
Range = 3.5
Accuracy = 3
FoV = 3
Resolution = 4
Cost = 3.75
Innovation = 2
Robustness = 2.25
Range = 4
Accuracy = 3
FoV = 2
Resolution = 4
Cost = 4
Innovation = 2.33
Robustness = 3.33
Notes: Questo kit è stato confrontato con altre due soluzioni in cui si prevede nel 2° caso l’uso di un LiDAR allo stato solito piuttosto che di un Radar 4D, ma come è possibile vedere dallo spider plot l’unica caratteristica maggiormente ricoperta è il FoV, a discapito di Range, Innovation e Weather Robustness. Nel 3° caso si adoperano tre mono camere in linea frontale e un Radar 4D, ma in questo caso anche adoperando un’alta ridondanza non si raggiunge la stessa FoV del caso 1 e in più manca il senso della profondità garantito dalla camera stereoscopica, non adoperata in questo contesto.

## Slide 13
Conclusions and Future Works
Notes: In conclusione lo scopo della tesi è stato quello di contribuire alla realizzazione del prototipo di MOST, con particolare focus sulla scelta dell’architettura sensoristica, UFFICIO ACQUISTI STA PROCEDENDO CON L’ORDINE dei sensori definiti nel kit selezionato e nello step successivo dovranno essere applicati al veicolo per procedere con i test volti alla valutazione della riduzione del consumo energetico del veicolo.

## Slide 14
«Passion, obsession, car addiction;
beyond the bounds of reason
Madness»
Thank you for the attention!
Notes: Prima di concludere ci tenevo a illustrare questa citazione relativa a cosa è in grado di trasmettere il mondo automotive, dunque passione ossessione e dipendenza dall’auto, oltre i limiti della ragione. Follia che è la chiave per la realizzazione dei nostri sogni.
In particolare volevo ringraziare il prof. Andrea Tonoli, Stefano Favelli e Bernardo Sessa per avermi accompagnato durante questo percorso.
Rimango a disposizione per eventuali domande.
Grazie dell’attenzione!