## Slide 1
PRESENTAZIONE RISULTATI OTTENUTI DA BANCO PROVA PER CARATTERIZZAZIONE MEMBRANE E BANCO PROVA PER PROVE STATICHE E DINAMICHE
1) tabella rigidezze sperimentali laser + grafici
2) tabella rigidezze sperimentali capacitivo + grafici
3) confronto valori
4) andamento esempio x-pr
5) tabella validazione modello 1
6) andamenti capacità di carico e portata
7) osservazioni varie

## Slide 2
s=50μm |  |  | s=100μm |  |  | s=120μm |  |  | s=150μm |  | 
x0 = 0μm |  | 1,92 · 105 N/m | x0 = 0μm |  | 2,57 · 105 N/m | x0 = 0μm |  | 2,76 · 105 N/m | x0 = 0μm |  | 5,04 · 105 N/m
 |  | 1,95 · 105 N/m |  |  | 2,58 · 105 N/m |  |  | 2,70 · 105 N/m |  |  | 4,99 · 105 N/m
 |  | 1,93 · 105 N/m |  |  | 2,49 · 105 N/m |  |  | 2,69 · 105 N/m |  |  | 5,12 · 105 N/m
x0 = -10μm |  | 1,94 · 105 N/m | x0 = -10μm |  | 2,56 · 105 N/m | x0 = -10μm |  | 2,73 · 105 N/m | x0 = -10μm |  | 5,02 · 105 N/m
 |  | 1,93 · 105 N/m |  |  | 2,50 · 105 N/m |  |  | 2,73 · 105 N/m |  |  | 5,16 · 105 N/m
 |  | 1,94 · 105 N/m |  |  | 2,50 · 105 N/m |  |  | 2,73 · 105 N/m |  |  | 5,13 · 105 N/m
x0 = -30μm |  | 1,94 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 2,46 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 2,69 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 5,03 · 105 N/m
 |  | 1,95 · 105 N/m |  |  | 2,40 · 105 N/m |  |  | 2,69 · 105 N/m |  |  | 5,12 · 105 N/m
 |  | 1,98 · 105 N/m |  |  | 2,39 · 105 N/m |  |  | 2,70 · 105 N/m |  |  | 5,00 · 105 N/m
x0 = -50μm |  | 1,96 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 2,34 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 2,67 · 105 N/m |  |  | 
 |  | 1,97 · 105 N/m |  |  | 2,34 · 105 N/m |  |  | 2,67 · 105 N/m |  |  | 
 |  | 1,97 · 105 N/m |  |  | 2,35 · 105 N/m |  |  | 2,66 · 105 N/m |  |  | 
x0 = -70μm |  | 1,95 · 105 N/m |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,93 · 105 N/m |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,97 · 105 N/m |  |  |  |  |  |  |  |  | 
s=50μm |  |  | s=100μm |  |  | s=120μm |  |  | s=150μm |  | 
x0 = 0μm |  | 1,92 · 105 N/m | x0 = 0μm |  | 2,57 · 105 N/m | x0 = 0μm |  | 2,76 · 105 N/m | x0 = 0μm |  | 5,04 · 105 N/m
 |  | 1,95 · 105 N/m |  |  | 2,58 · 105 N/m |  |  | 2,70 · 105 N/m |  |  | 4,99 · 105 N/m
 |  | 1,93 · 105 N/m |  |  | 2,49 · 105 N/m |  |  | 2,69 · 105 N/m |  |  | 5,12 · 105 N/m
x0 = -10μm |  | 1,94 · 105 N/m | x0 = -10μm |  | 2,56 · 105 N/m | x0 = -10μm |  | 2,73 · 105 N/m | x0 = -10μm |  | 5,02 · 105 N/m
 |  | 1,93 · 105 N/m |  |  | 2,50 · 105 N/m |  |  | 2,73 · 105 N/m |  |  | 5,16 · 105 N/m
 |  | 1,94 · 105 N/m |  |  | 2,50 · 105 N/m |  |  | 2,73 · 105 N/m |  |  | 5,13 · 105 N/m
x0 = -30μm |  | 1,94 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 2,46 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 2,69 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 5,03 · 105 N/m
 |  | 1,95 · 105 N/m |  |  | 2,40 · 105 N/m |  |  | 2,69 · 105 N/m |  |  | 5,12 · 105 N/m
 |  | 1,98 · 105 N/m |  |  | 2,39 · 105 N/m |  |  | 2,70 · 105 N/m |  |  | 5,00 · 105 N/m
x0 = -50μm |  | 1,96 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 2,34 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 2,67 · 105 N/m |  |  | 
 |  | 1,97 · 105 N/m |  |  | 2,34 · 105 N/m |  |  | 2,67 · 105 N/m |  |  | 
 |  | 1,97 · 105 N/m |  |  | 2,35 · 105 N/m |  |  | 2,66 · 105 N/m |  |  | 
x0 = -70μm |  | 1,95 · 105 N/m |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,93 · 105 N/m |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,97 · 105 N/m |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TABELLA RIGIDEZZE DA BANCO LASER, ps = 4bar, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
Viene calcolata come a partire dalla pendenza dell’andamento dello spostamento della membrana in funzione della pressione relativa nella camera della valvola.
In alcuni casi l’andamento dello spostamento non è lineare, si è quindi considerato il tratto finale più lineare possibile.

## Slide 3
TABELLA RIGIDEZZE DA BANCO CAPACITIVO, ps = 4bar, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
s=50μm |  |  | s=100μm |  |  | s=120μm |  |  | s=150μm |  | 
 |  |  |  |  |  | x0 = -30μm |  | 3,06 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 4,42 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 3,08 · 105 N/m |  |  | 4,49 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 · 105 N/m |  |  | 4,48 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  | x0 = -40μm |  | 3,01 · 105 N/m | x0 = -40μm |  | 4,35 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 3,03 · 105 N/m |  |  | 4,37 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 · 105 N/m |  |  | 4,41 · 105 N/m
x0 = -50μm |  | 1,94 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 2,59 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 2,99 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 4,26 · 105 N/m
 |  | 1,95 · 105 N/m |  |  | 2,59 · 105 N/m |  |  | 2,99 · 105 N/m |  |  | 4,31 · 105 N/m
 |  | 1,94 · 105 N/m |  |  | 2,58 · 105 N/m |  |  | 3,00 · 105 N/m |  |  | 4,33 · 105 N/m
x0 = -60μm |  | 1,93 · 105 N/m | x0 = -60μm |  | 2,60 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,93 · 105 N/m |  |  | 2,60 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,93 · 105 N/m |  |  | 2,60 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
x0 = -70μm |  | 1,85 · 105 N/m | x0 = -70μm |  | 2,94 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,88 · 105 N/m |  |  | 2,92 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,86 · 105 N/m |  |  | 2,96 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
s=50μm |  |  | s=100μm |  |  | s=120μm |  |  | s=150μm |  | 
 |  |  |  |  |  | x0 = -30μm |  | 3,06 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 4,42 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 3,08 · 105 N/m |  |  | 4,49 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 · 105 N/m |  |  | 4,48 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  | x0 = -40μm |  | 3,01 · 105 N/m | x0 = -40μm |  | 4,35 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 3,03 · 105 N/m |  |  | 4,37 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 · 105 N/m |  |  | 4,41 · 105 N/m
x0 = -50μm |  | 1,94 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 2,59 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 2,99 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 4,26 · 105 N/m
 |  | 1,95 · 105 N/m |  |  | 2,59 · 105 N/m |  |  | 2,99 · 105 N/m |  |  | 4,31 · 105 N/m
 |  | 1,94 · 105 N/m |  |  | 2,58 · 105 N/m |  |  | 3,00 · 105 N/m |  |  | 4,33 · 105 N/m
x0 = -60μm |  | 1,93 · 105 N/m | x0 = -60μm |  | 2,60 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,93 · 105 N/m |  |  | 2,60 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,93 · 105 N/m |  |  | 2,60 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
x0 = -70μm |  | 1,85 · 105 N/m | x0 = -70μm |  | 2,94 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,88 · 105 N/m |  |  | 2,92 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,86 · 105 N/m |  |  | 2,96 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
Viene calcolata come a partire dalla pendenza dell’andamento dello spostamento della membrana in funzione della pressione relativa nella camera della valvola.
In alcuni casi l’andamento dello spostamento non è lineare, si è quindi considerato il tratto finale più lineare possibile.

## Slide 5
OSSERVAZIONI:
- spessore 50μm, linea blu: per quanto riguarda le rigidezze calcolate per la membrana da 50 μm, si nota che i valori ottenuti per le prove eseguite con entrambi i sensori sono congrui.
- altri spessori: si notano delle discrepanze tra i valori calcolati con sensore laser e quelli con sensore capacitivo, commentati in seguito.

## Slide 6
TABELLA RIGIDEZZE DA BANCO CAPACITIVO, ps = 3bar, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
s=50μm |  |  | s=100μm |  |  | s=120μm |  |  | s=150μm |  | 
 |  |  |  |  |  | x0 = -30μm |  | 2,88 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 3,88 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 · 105 N/m |  |  | 3,88 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 · 105 N/m |  |  | 3,95 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  | x0 = -40μm |  | 2,86 · 105 N/m | x0 = -40μm |  | 3,86 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 2,83 · 105 N/m |  |  | 3,93 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 · 105 N/m |  |  | 3,81 · 105 N/m
x0 = -50μm |  | 1,71 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 2,35 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 2,74 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 3,72 · 105 N/m
 |  | 1,73 · 105 N/m |  |  | 2,45 · 105 N/m |  |  | 2,75 · 105 N/m |  |  | 3,75 · 105 N/m
 |  | 1,73 · 105 N/m |  |  | 2,43 · 105 N/m |  |  | 2,84 · 105 N/m |  |  | 3,79 · 105 N/m
x0 = -60μm |  | 1,70 · 105 N/m | x0 = -60μm |  | 2,38 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,70 · 105 N/m |  |  | 2,39 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,69 · 105 N/m |  |  | 2,40 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
x0 = -70μm |  | 1,66 · 105 N/m | x0 = -70μm |  | 3,27 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,68 · 105 N/m |  |  | 3,24 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,67 · 105 N/m |  |  | 3,21 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
s=50μm |  |  | s=100μm |  |  | s=120μm |  |  | s=150μm |  | 
 |  |  |  |  |  | x0 = -30μm |  | 2,88 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 3,88 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 · 105 N/m |  |  | 3,88 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 · 105 N/m |  |  | 3,95 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  | x0 = -40μm |  | 2,86 · 105 N/m | x0 = -40μm |  | 3,86 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 2,83 · 105 N/m |  |  | 3,93 · 105 N/m
 |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 · 105 N/m |  |  | 3,81 · 105 N/m
x0 = -50μm |  | 1,71 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 2,35 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 2,74 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 3,72 · 105 N/m
 |  | 1,73 · 105 N/m |  |  | 2,45 · 105 N/m |  |  | 2,75 · 105 N/m |  |  | 3,75 · 105 N/m
 |  | 1,73 · 105 N/m |  |  | 2,43 · 105 N/m |  |  | 2,84 · 105 N/m |  |  | 3,79 · 105 N/m
x0 = -60μm |  | 1,70 · 105 N/m | x0 = -60μm |  | 2,38 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,70 · 105 N/m |  |  | 2,39 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,69 · 105 N/m |  |  | 2,40 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
x0 = -70μm |  | 1,66 · 105 N/m | x0 = -70μm |  | 3,27 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,68 · 105 N/m |  |  | 3,24 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 1,67 · 105 N/m |  |  | 3,21 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
Viene calcolata come a partire dalla pendenza dell’andamento dello spostamento della membrana in funzione della pressione relativa nella camera della valvola.
In alcuni casi l’andamento dello spostamento non è lineare, si è quindi considerato il tratto finale più lineare possibile.

## Slide 7
Per le misurazioni effettuate a 3bar, si osserva che le rigidezze calcolate risultano omogenee per tutte le membrane, ad eccezione dell’ultima prova per la membrana spessa 100μm. Questo perché il precarico applicato dall’ugello in questo test è risultato troppo elevato e non ha permesso una corretta deformazione della membrana in linea con i precarichi precedenti. Si considerano valide le rigidezze calcolate a -50 e -60μm di precarico.
Rimangono valide le considerazioni fatte sull’andamento crescente della rigidezza in funzione dello spessore di membrana.

## Slide 8
TABELLA RIGIDEZZE DA BANCO CAPACITIVO, ps = 5bar, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
s=50μm |  |  | s=100μm |  |  | s=120μm |  |  | s=150μm |  | 
x0 = 0μm |  | 3,10 · 105 N/m | x0 = 0μm |  | 4,12 · 105 N/m | x0 = 0μm |  | 3,59 · 105 N/m | x0 = 0μm |  | 5,29 · 105 N/m
 |  | 3,23 · 105 N/m |  |  | 4,29 · 105 N/m |  |  | 3,54 · 105 N/m |  |  | 5,27 · 105 N/m
 |  | 3,11 · 105 N/m |  |  | 4,28 · 105 N/m |  |  | 3,53 · 105 N/m |  |  | 5,28 · 105 N/m
x0 = -10μm |  | 3,10 · 105 N/m | x0 = -10μm |  | 4,33 · 105 N/m | x0 = -10μm |  | 3,48 · 105 N/m | x0 = -10μm |  | 5,17 · 105 N/m
 |  | 3,12 · 105 N/m |  |  | 4,35 · 105 N/m |  |  | 3,44 · 105 N/m |  |  | 5,15 · 105 N/m
 |  | 3,10 · 105 N/m |  |  | 4,37 · 105 N/m |  |  | 3,44 · 105 N/m |  |  | 5,13 · 105 N/m
x0 = -20μm |  | 3,11 · 105 N/m | x0 = -20μm |  | 4,29 · 105 N/m | x0 = -20μm |  | 3,36 · 105 N/m | x0 = -20μm |  | 5,03 · 105 N/m
 |  | 3,11 · 105 N/m |  |  | 4,30 · 105 N/m |  |  | 3,33 · 105 N/m |  |  | 5,06 · 105 N/m
 |  | 3,09 · 105 N/m |  |  | 4,31 · 105 N/m |  |  | 3,37 · 105 N/m |  |  | 5,05 · 105 N/m
x0 = -30μm |  | 2,26 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 4,27 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 3,27 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 4,89 · 105 N/m
 |  | 2,23 · 105 N/m |  |  | 4,23 · 105 N/m |  |  | 3,29 · 105 N/m |  |  | 4,89 · 105 N/m
 |  | 2,23 · 105 N/m |  |  | 4,22 · 105 N/m |  |  | 3,29 · 105 N/m |  |  | 4,91 · 105 N/m
x0 = -40μm |  | 2,23 · 105 N/m | x0 = -40μm |  | 4,15 · 105 N/m | x0 = -40μm |  | 3,23 · 105 N/m | x0 = -40μm |  | 4,79 · 105 N/m
 |  | 2,21 · 105 N/m |  |  | 4,10 · 105 N/m |  |  | 3,22 · 105 N/m |  |  | 4,79 · 105 N/m
 |  | 2,22 · 105 N/m |  |  | 4,13 · 105 N/m |  |  | 3,23 · 105 N/m |  |  | 4,77 · 105 N/m
x0 = -50μm |  | 2,20 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 2,77 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 3,16 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 4,70 · 105 N/m
 |  | 2,20 · 105 N/m |  |  | 2,77 · 105 N/m |  |  | 3,21 · 105 N/m |  |  | 4,73 · 105 N/m
 |  | 2,19 · 105 N/m |  |  | 2,77 · 105 N/m |  |  | 3,22 · 105 N/m |  |  | 4,70 · 105 N/m
x0 = -60μm |  | 2,16 · 105 N/m | x0 = -60μm |  | 2,76 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 2,16 · 105 N/m |  |  | 2,77 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 2,17 · 105 N/m |  |  | 2,76 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
x0 = -70μm |  | 2,10 · 105 N/m | x0 = -70μm |  | 2,94 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 2,10 · 105 N/m |  |  | 2,95 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 2,11 · 105 N/m |  |  | 2,94 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
s=50μm |  |  | s=100μm |  |  | s=120μm |  |  | s=150μm |  | 
x0 = 0μm |  | 3,10 · 105 N/m | x0 = 0μm |  | 4,12 · 105 N/m | x0 = 0μm |  | 3,59 · 105 N/m | x0 = 0μm |  | 5,29 · 105 N/m
 |  | 3,23 · 105 N/m |  |  | 4,29 · 105 N/m |  |  | 3,54 · 105 N/m |  |  | 5,27 · 105 N/m
 |  | 3,11 · 105 N/m |  |  | 4,28 · 105 N/m |  |  | 3,53 · 105 N/m |  |  | 5,28 · 105 N/m
x0 = -10μm |  | 3,10 · 105 N/m | x0 = -10μm |  | 4,33 · 105 N/m | x0 = -10μm |  | 3,48 · 105 N/m | x0 = -10μm |  | 5,17 · 105 N/m
 |  | 3,12 · 105 N/m |  |  | 4,35 · 105 N/m |  |  | 3,44 · 105 N/m |  |  | 5,15 · 105 N/m
 |  | 3,10 · 105 N/m |  |  | 4,37 · 105 N/m |  |  | 3,44 · 105 N/m |  |  | 5,13 · 105 N/m
x0 = -20μm |  | 3,11 · 105 N/m | x0 = -20μm |  | 4,29 · 105 N/m | x0 = -20μm |  | 3,36 · 105 N/m | x0 = -20μm |  | 5,03 · 105 N/m
 |  | 3,11 · 105 N/m |  |  | 4,30 · 105 N/m |  |  | 3,33 · 105 N/m |  |  | 5,06 · 105 N/m
 |  | 3,09 · 105 N/m |  |  | 4,31 · 105 N/m |  |  | 3,37 · 105 N/m |  |  | 5,05 · 105 N/m
x0 = -30μm |  | 2,26 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 4,27 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 3,27 · 105 N/m | x0 = -30μm |  | 4,89 · 105 N/m
 |  | 2,23 · 105 N/m |  |  | 4,23 · 105 N/m |  |  | 3,29 · 105 N/m |  |  | 4,89 · 105 N/m
 |  | 2,23 · 105 N/m |  |  | 4,22 · 105 N/m |  |  | 3,29 · 105 N/m |  |  | 4,91 · 105 N/m
x0 = -40μm |  | 2,23 · 105 N/m | x0 = -40μm |  | 4,15 · 105 N/m | x0 = -40μm |  | 3,23 · 105 N/m | x0 = -40μm |  | 4,79 · 105 N/m
 |  | 2,21 · 105 N/m |  |  | 4,10 · 105 N/m |  |  | 3,22 · 105 N/m |  |  | 4,79 · 105 N/m
 |  | 2,22 · 105 N/m |  |  | 4,13 · 105 N/m |  |  | 3,23 · 105 N/m |  |  | 4,77 · 105 N/m
x0 = -50μm |  | 2,20 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 2,77 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 3,16 · 105 N/m | x0 = -50μm |  | 4,70 · 105 N/m
 |  | 2,20 · 105 N/m |  |  | 2,77 · 105 N/m |  |  | 3,21 · 105 N/m |  |  | 4,73 · 105 N/m
 |  | 2,19 · 105 N/m |  |  | 2,77 · 105 N/m |  |  | 3,22 · 105 N/m |  |  | 4,70 · 105 N/m
x0 = -60μm |  | 2,16 · 105 N/m | x0 = -60μm |  | 2,76 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 2,16 · 105 N/m |  |  | 2,77 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 2,17 · 105 N/m |  |  | 2,76 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
x0 = -70μm |  | 2,10 · 105 N/m | x0 = -70μm |  | 2,94 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 2,10 · 105 N/m |  |  | 2,95 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
 |  | 2,11 · 105 N/m |  |  | 2,94 · 105 N/m |  |  |  |  |  | 
Viene calcolata come a partire dalla pendenza dell’andamento dello spostamento della membrana in funzione della pressione relativa nella camera della valvola.
In alcuni casi l’andamento dello spostamento non è lineare, si è quindi considerato il tratto finale più lineare possibile.

## Slide 9
s=50μm |  | s=100μm |  | s=120μm |  | s=150μm | 
x0 = 50μm | 2,20 · 105 N/m | x0 = 50μm | 2,77 · 105 N/m | x0 = 50μm | 3,16 · 105 N/m | x0 = 50μm | 4,70 · 105 N/m
 | 2,20 · 105 N/m |  | 2,77 · 105 N/m |  | 3,21 · 105 N/m |  | 4,73 · 105 N/m
 | 2,19 · 105 N/m |  | 2,77 · 105 N/m |  | 3,22 · 105 N/m |  | 4,70 · 105 N/m
x0 = 60μm | 2,16 · 105 N/m | x0 = 60μm | 2,76 · 105 N/m |  |  |  | 
 | 2,16 · 105 N/m |  | 2,77 · 105 N/m |  |  |  | 
 | 2,17 · 105 N/m |  | 2,76 · 105 N/m |  |  |  | 
x0 = 70μm | 2,10 · 105 N/m | x0 = 70μm | 2,94 · 105 N/m |  |  |  | 
 | 2,10 · 105 N/m |  | 2,95 · 105 N/m |  |  |  | 
 | 2,11 · 105 N/m |  | 2,94 · 105 N/m |  |  |  | 

## Slide 10
Le misurazioni effettuate a 5bar sono state eseguite partendo da un precarico nullo. Si nota la presenza di una zona in cui la rigidezza membranale calcolata è nettamente maggiore per quasi tutte le prove con membrana di 50 e 100μm. Queto perché le sperimentazioni hanno dimostrato che è necessario un certo precarico affinchè avvenga la regolazione da parte della valvola. Per le membrane di 120 e 150μm questo effetto è meno evidente, ma si ha comunque una diminuzione della rigidezza calcolata per i valori di precarico in cui si ha regolazione.

## Slide 11
OSSERVAZIONI:
- alla pressione di alimentazione pari a 4bar si ha una buona dualità dei valori di rigidezza calcolati a partire dai dati sperimentali, sia per quelli derivanti dal banco con sensore laser che da quello con sensore capacitivo. Aumentando lo spessore della membrana questa dualità va a ridursi, questo perché entrambi i sensori forniscono un valore di media di spostamento della membrana rispetto all’area che coprono, il sensore laser, dato che ha un’area minore, dovrebbe essere più preciso, mentre il capacitivo copre un’area maggiore. Inoltre, contribuisce anche l’errore di montaggio di cui si parlerà in seguito.
- per quanto riguarda i valori di rigidezza calcolati con sensore laser, si nota buona omogeneità per tutte le misurazioni.
- anche per le prova a 3 e 4 bar eseguite con sensore capacitivo si nota una buona omogeneità dei risultati di rigidezza calcolati. (NB: sono state eseguite prove solo per precarichi che causano la regolazione).
- per le prove a 5 bar eseguite con sensore capacitivo, per i precarichi in cui la valvola non regola si hanno valori di rigidezza non congrui a quanto misurato nel caso di regolazione da parte della valvola.
- all’aumentare della pressione di alimentazione si nota un aumento della rigidezza equivalente di ogni membrana.

## Slide 12
TABELLA VALORI PER VALIDAZIONE MODELLO 1, s = 50μm dn = 0,95mm, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
Valori numerici modello, s=50μm, Ps = 3bar |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -70μm | Xbypass | 10μm | km | 1,40 · 105 N/m | x0n | -14μm
 | -60μm |  | 7μm |  | 1,40 · 105 N/m |  | -7μm
 | -50μm |  | 10μm |  | 1,40 · 105 N/m |  | -3μm
Valori inseriti nel modello 1 in matlab per confronto andamenti teorici-sperimentali.
A causa di un errore di montaggio di cui ci si è accorti solo durante l’analisi dei risultati, le prove con le membrane di 100, 120, 150 μm presentano andamenti errati di portata, verrà spiegato successivamente il perché. A causa di ciò i valori di xbypass e km non sono troppo accurati e sono da ritenersi indicativi, anche se sembrano valori consoni. Inoltre, la rottura di un raccordo non ha permesso di effettuare nuovamente le prove sperimentali e, quindi, di correggere i dati errati.
Valori numerici modello, s=50μm, Ps = 3bar (modello cambiato) |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -70μm | Xbypass | μm | km | · 105 N/m | x0n | μm
 | -60μm |  | μm |  | · 105 N/m |  | μm
 | -50μm |  | μm |  | · 105 N/m |  | μm

## Slide 13
TABELLA VALORI PER VALIDAZIONE MODELLO 1, s = 50μm dn = 0,95mm, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
Valori numerici modello, s=50μm, Ps = 4bar |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -70μm | xbypass | 11μm | km | 1,60 · 105 N/m | x0n | -12μm
 | -60μm |  | 9μm |  | 1,60 · 105 N/m |  | -4μm
 | -50μm |  | 18μm |  | 1,40 · 105 N/m |  | 0μm
Valori inseriti nel modello 1 in matlab per confronto andamenti teorici-sperimentali.
A causa di un errore di montaggio di cui ci si è accorti solo durante l’analisi dei risultati, le prove con le membrane di 100, 120, 150 μm presentano andamenti errati di portata, verrà spiegato successivamente il perché. A causa di ciò i valori di xbypass e km non sono troppo accurati e sono da ritenersi indicativi, anche se sembrano valori consoni. Inoltre, la rottura di un raccordo non ha permesso di effettuare nuovamente le prove sperimentali e, quindi, di correggere i dati errati.
Valori numerici modello, s=50μm, Ps = 4bar (modello cambiato) |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -70μm | xbypass | μm | km | · 105 N/m | x0n | μm
 | -60μm |  | μm |  | · 105 N/m |  | μm
 | -50μm |  | μm |  | · 105 N/m |  | μm

## Slide 14
TABELLA VALORI PER VALIDAZIONE MODELLO 1, s = 50μm dn = 0,95mm, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
Valori numerici modello, s=50μm, Ps = 5bar |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -70μm | xbypass | 11μm | km | 1,75 · 105 N/m | x0n | -8μm
 | -60μm |  | 23μm |  | 1,65 · 105 N/m |  | 0μm
 | -50μm |  | 23μm |  | 1,95 · 105 N/m |  | 20μm
Valori inseriti nel modello 1 in matlab per confronto andamenti teorici-sperimentali.
A causa di un errore di montaggio di cui ci si è accorti solo durante l’analisi dei risultati, le prove con le membrane di 100, 120, 150 μm presentano andamenti errati di portata, verrà spiegato successivamente il perché. A causa di ciò i valori di xbypass e km non sono troppo accurati e sono da ritenersi indicativi, anche se sembrano valori consoni. Inoltre, la rottura di un raccordo non ha permesso di effettuare nuovamente le prove sperimentali e, quindi, di correggere i dati errati.
Valori numerici modello, s=50μm, Ps = 5bar (modello cambiato) |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -70μm | xbypass | 11μm | km | · 105 N/m | x0n | μm
 | -60μm |  | 23μm |  | · 105 N/m |  | μm
 | -50μm |  | 23μm |  | · 105 N/m |  | μm

## Slide 15
TABELLA VALORI PER VALIDAZIONE MODELLO 1, s = 100μm dn = 0,95mm, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
Valori numerici modello, s=100μm, Ps = 3bar |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -70μm | xbypass | 8μm | km | 2,50 · 105 N/m | x0n | -34μm
 | -60μm |  | 8μm |  | 2,50 · 105 N/m |  | -23μm
 | -50μm |  | 8μm |  | 2,50 · 105 N/m |  | -14μm
Valori inseriti nel modello 1 in matlab per confronto andamenti teorici-sperimentali.
A causa di un errore di montaggio di cui ci si è accorti solo durante l’analisi dei risultati, le prove con le membrane di 100, 120, 150 μm presentano andamenti errati di portata, verrà spiegato successivamente il perché. A causa di ciò i valori di xbypass e km non sono troppo accurati e sono da ritenersi indicativi, anche se sembrano valori consoni. Inoltre, la rottura di un raccordo non ha permesso di effettuare nuovamente le prove sperimentali e, quindi, di correggere i dati errati.

## Slide 16
TABELLA VALORI PER VALIDAZIONE MODELLO 1, s = 100μm dn = 0,95mm, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
Valori numerici modello, s=100μm, Ps = 4bar |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -70μm | xbypass | 9μm | km | 2,65 · 105 N/m | x0n | -30μm
 | -60μm |  | 9μm |  | 2,65 · 105 N/m |  | -21μm
 | -50μm |  | 9μm |  | 2,65 · 105 N/m |  | -13μm
Valori inseriti nel modello 1 in matlab per confronto andamenti teorici-sperimentali.
A causa di un errore di montaggio di cui ci si è accorti solo durante l’analisi dei risultati, le prove con le membrane di 100, 120, 150 μm presentano andamenti errati di portata, verrà spiegato successivamente il perché. A causa di ciò i valori di xbypass e km non sono troppo accurati e sono da ritenersi indicativi, anche se sembrano valori consoni. Inoltre, la rottura di un raccordo non ha permesso di effettuare nuovamente le prove sperimentali e, quindi, di correggere i dati errati.

## Slide 17
TABELLA VALORI PER VALIDAZIONE MODELLO 1, s = 100μm dn = 0,95mm, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
Valori numerici modello, s=100μm, Ps = 5bar |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -70μm | xbypass | 9μm | km | 3,10 · 105 N/m | x0n | -23μm
 | -60μm |  | 9μm |  | 3,00 · 105 N/m |  | -17μm
 | -50μm |  | 9μm |  | 3,05 · 105 N/m |  | -9μm
Valori inseriti nel modello 1 in matlab per confronto andamenti teorici-sperimentali.
A causa di un errore di montaggio di cui ci si è accorti solo durante l’analisi dei risultati, le prove con le membrane di 100, 120, 150 μm presentano andamenti errati di portata, verrà spiegato successivamente il perché. A causa di ciò i valori di xbypass e km non sono troppo accurati e sono da ritenersi indicativi, anche se sembrano valori consoni. Inoltre, la rottura di un raccordo non ha permesso di effettuare nuovamente le prove sperimentali e, quindi, di correggere i dati errati.

## Slide 18
TABELLA VALORI PER VALIDAZIONE MODELLO 1, s = 120μm dn = 0,95mm, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
Valori numerici modello, s=120μm, Ps = 3bar |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -50μm | xbypass | 8μm | km | 2,80 · 105 N/m | x0n | -10μm
 | -40μm |  | 8μm |  | 2,80 · 105 N/m |  | -2μm
 | -30μm |  | 8μm |  | 2,00 · 105 N/m |  | 0μm
Valori inseriti nel modello 1 in matlab per confronto andamenti teorici-sperimentali.
A causa di un errore di montaggio di cui ci si è accorti solo durante l’analisi dei risultati, le prove con le membrane di 100, 120, 150 μm presentano andamenti errati di portata, verrà spiegato successivamente il perché. A causa di ciò i valori di xbypass e km non sono troppo accurati e sono da ritenersi indicativi, anche se sembrano valori consoni. Inoltre, la rottura di un raccordo non ha permesso di effettuare nuovamente le prove sperimentali e, quindi, di correggere i dati errati.

## Slide 19
TABELLA VALORI PER VALIDAZIONE MODELLO 1, s = 120μm dn = 0,95mm, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
Valori numerici modello, s=120μm, Ps = 4bar |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -50μm | xbypass | 9μm | km | 3,20 · 105 N/m | x0n | -6μm
 | -40μm |  | 8μm |  | 3,20 · 105 N/m |  | 0μm
 | -30μm |  | 9μm |  | 3,20 · 105 N/m |  | 8μm
Valori inseriti nel modello 1 in matlab per confronto andamenti teorici-sperimentali.
A causa di un errore di montaggio di cui ci si è accorti solo durante l’analisi dei risultati, le prove con le membrane di 100, 120, 150 μm presentano andamenti errati di portata, verrà spiegato successivamente il perché. A causa di ciò i valori di xbypass e km non sono troppo accurati e sono da ritenersi indicativi, anche se sembrano valori consoni. Inoltre, la rottura di un raccordo non ha permesso di effettuare nuovamente le prove sperimentali e, quindi, di correggere i dati errati.
Valori numerici modello, s=120μm, Ps = 4bar (mod modificato) |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -50μm | xbypass | μm | km | · 105 N/m | x0n | μm
 | -40μm |  | μm |  | · 105 N/m |  | μm
 | -30μm |  | μm |  | · 105 N/m |  | μm

## Slide 20
TABELLA VALORI PER VALIDAZIONE MODELLO 1, s = 120μm dn = 0,95mm, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
Valori numerici modello, s=120μm, Ps = 5bar |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -50μm | xbypass | 9μm | km | 3,50 · 105 N/m | x0n | -4μm
 | -40μm |  | 9μm |  | 3,20 · 105 N/m |  | 0μm
 | -30μm |  | 10μm |  | 3,50 · 105 N/m |  | 13μm
Valori inseriti nel modello 1 in matlab per confronto andamenti teorici-sperimentali.
A causa di un errore di montaggio di cui ci si è accorti solo durante l’analisi dei risultati, le prove con le membrane di 100, 120, 150 μm presentano andamenti errati di portata, verrà spiegato successivamente il perché. A causa di ciò i valori di xbypass e km non sono troppo accurati e sono da ritenersi indicativi, anche se sembrano valori consoni. Inoltre, la rottura di un raccordo non ha permesso di effettuare nuovamente le prove sperimentali e, quindi, di correggere i dati errati.

## Slide 21
TABELLA VALORI PER VALIDAZIONE MODELLO 1, s = 150μm dn = 0,95mm, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
Valori numerici modello, s=150μm, Ps = 3bar |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -50μm | xbypass | 11μm | km | 3,30 · 105 N/m | x0n | -7μm
 | -40μm |  | 10μm |  | 3,30 · 105 N/m |  | -0,5μm
 | -30μm |  | 10μm |  | 2,50 · 105 N/m |  | 0μm
Valori inseriti nel modello 1 in matlab per confronto andamenti teorici-sperimentali.
A causa di un errore di montaggio di cui ci si è accorti solo durante l’analisi dei risultati, le prove con le membrane di 100, 120, 150 μm presentano andamenti errati di portata, verrà spiegato successivamente il perché. A causa di ciò i valori di xbypass e km non sono troppo accurati e sono da ritenersi indicativi, anche se sembrano valori consoni. Inoltre, la rottura di un raccordo non ha permesso di effettuare nuovamente le prove sperimentali e, quindi, di correggere i dati errati.

## Slide 22
TABELLA VALORI PER VALIDAZIONE MODELLO 1, s = 150μm dn = 0,95mm, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
Valori numerici modello, s=150μm, Ps = 4bar |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -50μm | xbypass | 11μm | km | 3,50 · 105 N/m | x0n | -7μm
 | -40μm |  | 11μm |  | 3,30 · 105 N/m |  | -1μm
 | -30μm |  | 11μm |  | 2,50 · 105 N/m |  | 0μm
Valori inseriti nel modello 1 in matlab per confronto andamenti teorici-sperimentali.
A causa di un errore di montaggio di cui ci si è accorti solo durante l’analisi dei risultati, le prove con le membrane di 100, 120, 150 μm presentano andamenti errati di portata, verrà spiegato successivamente il perché. A causa di ciò i valori di xbypass e km non sono troppo accurati e sono da ritenersi indicativi, anche se sembrano valori consoni. Inoltre, la rottura di un raccordo non ha permesso di effettuare nuovamente le prove sperimentali e, quindi, di correggere i dati errati.
Valori numerici modello, s=150μm, Ps = 4bar (mod modificato) |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -50μm | xbypass | 15μm | km | 1,70 · 105 N/m | x0n | -12μm
 | -40μm |  | 15μm |  | 1,70 · 105 N/m |  | -2μm
 | -30μm |  | 15μm |  | 1,70 · 105 N/m |  | 2μm

## Slide 23
TABELLA VALORI PER VALIDAZIONE MODELLO 1, s = 150μm dn = 0,95mm, Dforo = 8mm, km = … · 105 N/m
Valori numerici modello, s=150μm, Ps = 5bar |  |  |  |  |  |  | 
x0 | -50μm | xbypass | 12μm | km | 3,60 · 105 N/m | x0n | -6μm
 | -40μm |  | 10μm |  | 3,20 · 105 N/m |  | -1μm
 | -30μm |  | 10μm |  | 3,00 · 105 N/m |  | 4μm
Valori inseriti nel modello 1 in matlab per confronto andamenti teorici-sperimentali.
A causa di un errore di montaggio di cui ci si è accorti solo durante l’analisi dei risultati, le prove con le membrane di 100, 120, 150 μm presentano andamenti errati di portata, verrà spiegato successivamente il perché. A causa di ciò i valori di xbypass e km non sono troppo accurati e sono da ritenersi indicativi, anche se sembrano valori consoni. Inoltre, la rottura di un raccordo non ha permesso di effettuare nuovamente le prove sperimentali e, quindi, di correggere i dati errati.

## Slide 24
OSSERVAZIONI:
- per tutte le membrane, l’aumento del precarico applicato dall’ugello causa una minore elaborazione di portata da parte della valvola, perché la forza necessaria all’apertura della luce di passaggio tra ugello e diaframma risulta maggiore; di conseguenza si ha che la zona di regolazione si sposta verso valori di altezza di meato sempre minori.
- nel cambio di membrana tra 50 e 100μm, si è commesso un errore di montaggio: il raccordo che permette il collegamento tra la camera superiore della valvola e il pattino è stato avvitato eccessivamente nella sede della valvola. A causa di ciò l’estremità del raccordo stesso è andata in battuta con l’ugello e, di conseguenza, ha falsato le prove. I dati relativi alla capacità di carico si possono ritenere corretti, mentre nelle curve di portata per le membrane di 100, 120 e 150μm presentano un tratto iniziale e finale orizzontali (non dati dalle condizioni di bypass). Il tratto curvo visibile può rappresentare la cresta della curva di portata, questo perché si suppone che in quella zona la forza di pressione applicata dal pattino fosse tale da spostare l’ugello e permettere la compensazione.
- le rigidezze ricavate tramite il modello numerico tendono a sottostimare quelle ricavate sperimentalmente.
- le prove in cui il precarico numerico imposto risulta positivo corrispondono a test in cui non si ha regolazione da parte della valvola. In questi casi anche i valori di rigidezza membranale risultano sfasati rispetto ai test in cui si ha regolazione.

## Slide 26
A partire dai valori di rigidezza numerica ottenuti tramite il modello ‘’1’’, si ottiene una relazione tra questi e lo spessore vero delle membrane utilizzate. Da questa relazione, quindi, per mezzo del modello ‘’0’’, si possono ricavare i valori di spessore teorico necessari a garantire le condizioni di utilizzo imposte nel modello (hdes, Ps, Fp).
Dato che non si dispone di membrane di qualsiasi spessore, si possono replicare le condizioni di funzionamento scelte anche con le membrane disponibili, regolando il valore del precarico.

## Slide 27
hdes [μm] | Fp [N] | km,id [N/m] | x0,id [m] | Spessore id [μm]
19 | 20 - 100 | 3,3175·105 | -1,4144·10-6 | > 150
20 | 20 - 100 | 3,0427·105 | -1,3290·10-6 | 135
21 | 20 - 100 | 2,7947·105 | -1,2725·10-6 | 120
22 | 20 - 100 | 2,5759·105 | -1,2168·10-6 | 105
23 | 20 - 100 | 2,3879·105 | -1,1092·10-6 | 95
24 | 20 - 100 | 2,2187·105 | -1,0215·10-6 | 87
25 | 20 - 100 | 2,0709·105 | -0,8939·10-6 | 81
26 | 20 - 100 | 1,9310·105 | -0,8387·10-6 | 74
27 | 20 - 100 | 1,8073·105 | -0,7973·10-6 | 69
28 | 20 - 80 | 1,6901·105 | -0,8383·10-6 | 63
29 | 20 - 80 | 1,5897·105 | -0,8145·10-6 | 59
30 | 20 - 80 | 1,4977·105 | -0,7856·10-6 | 54
31 | 20 - 80 | 1,4158·105 | -0,7291·10-6 | 51
32 | 20 - 80 | 1,3442·105 | -0,6019·10-6 | < 50
TABELLA VALORI DI SPESSORE TEORICO A PARTIRE DA CONDIZIONI DI UTILIZZO IMPOSTE (PS = 3bar)
km,eff [N/m] | x0,eff [m] | Spessore eff [μm]
3,30·105 | -1,40·10-6 | 150
2,80·105 | -2,70·10-6 | 120
2,80·105 | -1,27·10-6 | 120
2,50·105 | -1,70·10-6 | 100
2,50·105 | -0,10·10-6 | 100
1,40·105 | -16,00·10-6 | 50
1,40·105 | -14,00·10-6 | 50
1,40·105 | -9,00·10-6 | 50
1,40·105 | -6,50·10-6 | 50
1,40·105 | -5,30·10-6 | 50
1,40·105 | -4,10·10-6 | 50
1,40·105 | -2,50·10-6 | 50
1,40·105 | -1,00·10-6 | 50
 |  | < 50

## Slide 28
hdes [μm] | Fp [N] | km,id [N/m] | x0,id [m] | Spessore id [μm]
20 | 20 - 130 | 3,4866·105 | -2,3624·10-6 | > 150
21 | 20 - 130 | 3,2370·105 | -2,1653·10-6 | 126
22 | 20 - 130 | 3,0034·105 | -2,0457·10-6 | 113
23 | 20 - 130 | 2,7956·105 | -1,9302·10-6 | 105
24 | 20 - 130 | 2,6148·105 | -1,7639·10-6 | 98
25 | 20 - 130 | 2,4515·105 | -1,5782·10-6 | 90
26 | 20 - 130 | 2,3021·105 | -1,4682·10-6 | 83
27 | 20 - 100 | 2,1701·105 | -1,2787·10-6 | 77
28 | 20 - 100 | 2,0483·105 | -1,1332·10-6 | 71
29 | 20 - 100 | 1,9386·105 | -1,0141·10-6 | 66
30 | 20 - 100 | 1,8346·105 | -0,9582·10-6 | 61
31 | 20 - 100 | 1,7395·105 | -0,8872·10-6 | 57
32 | 20 - 100 | 1,6561·105 | -0,7596·10-6 | 53
33 | 20 - 100 | 1,5806·105 | -0,5961·10-6 | < 50
TABELLA VALORI DI SPESSORE TEORICO A PARTIRE DA CONDIZIONI DI UTILIZZO IMPOSTE (PS = 4bar)
km,eff [N/m] | x0,eff [m] | Spessore eff [μm]
3,40·105 | -2,50·10-6 | 150
3,20·105 | -2,50·10-6 | 120
2,65·105 | -5,40·10-6 | 100
2,65·105 | -3,40·10-6 | 100
2,65·105 | -0, 85·10-6 | 100
1,60·105 | -16,00·10-6 | 50
1,60·105 | -14,00·10-6 | 50
1,60·105 | -11,00·10-6 | 50
1,60·105 | -8,00·10-6 | 50
1,60·105 | -6,00·10-6 | 50
1,60·105 | -4,20·10-6 | 50
1,60·105 | -3,00·10-6 | 50
1,60·105 | -1,50·10-6 | 50
1,60·105 | -1,00·10-6 | 50

## Slide 29
hdes [μm] | Fp [N] | km,id [N/m] | x0,id [m] | Spessore id [μm]
20 | 20 - 180 | 3,9338·105 | -3,0046·10-6 | > 150
21 | 20 - 180 | 3,6545·105 | -2,8488·10-6 | > 150
22 | 20 - 180 | 3,4087·105 | -2,6742·10-6 | 121
23 | 20 - 180 | 3,1901·105 | -2,4945·10-6 | 108
24 | 20 - 150 | 2,9993·105 | -2,2578·10-6 | 98
25 | 20 - 150 | 2,8215·105 | -2,1050·10-6 | 91
26 | 20 - 150 | 2,6647·105 | -1,8680·10-6 | 85
27 | 20 - 150 | 2,5208·105 | -1,6631·10-6 | 79
28 | 20 - 120 | 2,3883·105 | -1,4974·10-6 | 74
29 | 20 - 120 | 2,2724·105 | -1,2400·10-6 | 69
30 | 20 - 120 | 2,1642·105 | -1,0324·10-6 | 65
31 | 20 - 120 | 2,0591·105 | -0,9436·10-6 | 61
32 | 20 - 120 | 1,9660·105 | -0,8074·10-6 | 57
33 | 20 - 100 | 1,8802·105 | -0,6502·10-6 | 54
34 | 20 - 100 | 1,8023·105 | -0,4575·10-6 | 51
35 | 20 - 100 | 1,7312·105 | -0,2291·10-6 | < 50
TABELLA VALORI DI SPESSORE TEORICO A PARTIRE DA CONDIZIONI DI UTILIZZO IMPOSTE (PS = 5bar)
km,eff [N/m] | x0,eff [m] | Spessore eff [μm]
3,60·105 | -5,00·10-6 | 150
3,60·105 | -3,00·10-6 | 150
3,40·105 | -3,00·10-6 | 120
3,05·105 | -3,50·10-6 | 100
3,05·105 | -1,50·10-6 | 100
3,05·105 | -0,30·10-6 | 100
1,75·105 | -15,00·10-6 | 50
1,75·105 | -13,00·10-6 | 50
1,75·105 | -11,50·10-6 | 50
1,75·105 | -9,00·10-6 | 50
1,75·105 | -6,00·10-6 | 50
1,75·105 | -4,00·10-6 | 50
1,75·105 | -3,00·10-6 | 50
1,75·105 | -2,00·10-6 | 50
1,75·105 | -1,50·10-6 | 50
1,75·105 | -0,20·10-6 | 50

## Slide 30
Geometria pattino |  |  |  |  | 
Foro 1 | 1,07018 | mm | Media | 1,056545 | mm
 | 1,04291 | mm |  |  | 
Foro 2 | 1,06239 | mm |  | 1,048995 | mm
 | 1,0356 | mm |  |  | 
Foro 3 | 1,07018 | mm |  | 1,05 | mm
 | 1,02982 | mm |  |  | 
Foro 4 | 1,06823 | mm |  | 1,04773 | mm
 | 1,02723 | mm |  |  | 
Ragnatura | 0,157309 | mm |  | 0,1590385 | mm
 | 0,161393 | mm |  |  | 
 | 0,164428 | mm |  |  | 
 | 0,153024 | mm |  |  | 

## Slide 31
Fori ugelli |  |  |  |  | 
Ugello usato | 0,799423 | mm | Media | 0,7298845 | mm
 | 0,660346 | mm |  |  | 
Ugello 1 | 1,02148 | mm |  | 1,025895 | mm
 | 1,03031 | mm |  |  | 
Ugello 2 | 0,82085 | mm |  | 0,81106 | mm
 | 0,80127 | mm |  |  | 
Ugello 3 | 0,676704 | mm |  | 0,6336555 | mm
 | 0,590607 | mm |  |  |