## Slide 1
Relatori aziendali:
Ingegner Bruno Passerini
Dottor Maurizio Pasqualetti
Candidato: Alessandro Panero
Matricola: s291409
SESSIONE: LUGLIO 2024
Relatori:
Professoressa Cristiana Delprete
Ingegner Chiara Gastaldi
Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica
Progettazione di sistemi innovativi di montaggio a compressione per componenti elettronici di alta potenza
Tesi di Laurea Magistrale: Anno accademico 2023/2024

## Slide 2
ACCESSORI PER L’ELETTRONICA DI ELETTRONICA DI POTENZA
Politecnico di Torino
Green Power Solutions
ELETTRONICA DI POTENZA
Diodi
Tiristori/SCR
Caratteristiche delle applicazioni di potenza:
bassa/media tensione
affidabilità e versatilità
bassa resistenza termica
bassa caduta di tensione
ottima resistenza ai cicli termici
longevità
facilità di manutenzione
Rigenerazione
…
Configurazione Press pack
Richiede un carico di compressione uniforme e normale alle superfici polari
Vincoli applicazione di potenza
Box Clamp
Bar Clamp

## Slide 3: INTRODUZIONE AI BOX CLAMP
I Box clamp sono sistemi di compressione per semiconduttori a disco utilizzati in applicazioni con raffreddamento monolaterale
Sistemi di compressione a controllo di freccia
Possibilità di adattare la composizione del box clamp in funzione del carico di compressione desiderato e dello spessore del componente elettronico
Politecnico di Torino
Green Power Solutions

## Slide 4: SERRAGGIO/DISASSEMBLAGGIO E SISTEMA DI VERIFICA DEL PARALLELISMO
Avvitamento/svitamento manuale e alternato delle quattro viti di serraggio: la necessità di applicare un carico omogeneo e normale alla superficie del dissipatore impedisce l’avvitamento mediante chiave dinamometrica
Strumentazione accessoria per monitorare il pian parallelismo tra il pressore e la superficie del dissipatore: «ragno», spessori, spessimetro
Raffigurazione del ragno
Prima verifica del pian parallelismo
Politecnico di Torino
Green Power Solutions

## Slide 5: MODELLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DI UN BOX CLAMP E TOLLERANZA SULLO SPESSORE DEL COMPONENTE ELETTRONICO PRESS PACK
IPOTESI MODELLO COMPOSIZIONE: Deformazioni verticale del componente elettronico e del box clamp trascurabili (ipotesi valida all’interno del range di forza di funzionamento).
Facendo riferimento alla condizione di box clamp correttamente serrato la differenza fra lo spazio verticale disponibile all’interno del box clamp e lo spessore del dispositivo da comprimere permette di determinare la freccia applicata sulle molle e, di conseguenza, il carico applicato al dispositivo
VARIAZIONE DEL CARICO NOMINALE IN FUNZIONE DELLA TOLLERANZA SULLO SPESSORE NOMINALE DEL COMPONENTE ELETTRONICO:
Politecnico di Torino
Green Power Solutions

## Slide 6: INTRODUZIONE AI BAR CLAMP
I bar clamp sono sistemi di compressione per semiconduttori a disco utilizzati in applicazioni con raffreddamento bilaterale
Il carico applicato dal pacco di molle a tazza sul componente elettronico corrisponde a precarico assegnato al pacco molle durante la fase di taratura nel momento in cui la rondella testimone è libera di muoversi
Elevato grado di personalizzazione
Politecnico di Torino
Green Power Solutions

## Slide 7: ASSEGNAZIONE DEL PRECARICO ALLE MOLLE A TAZZA SULLA BARRA DI CARICO
L’assegnazione del precarico al pacco molle a tazza,, è un operazione di taratura, effettuata sotto pressa idraulica, preliminare al serraggio del clamp.
Tale operazione risulta necessaria per accumulare in modo stabile l’energia associata al carico verticale imposto dalla pressa idraulica.
Assemblaggio manuale preliminare all'assegnazione del precarico
Applicazione del carico di compressione e serraggio manuale del dado autobloccante
Posizionamento della barra di carico sui supporti verticali
Politecnico di Torino
Green Power Solutions

## Slide 8: PROCEDURA DI SERRAGGIO DI UN BAR CLAMP
Avvitamento graduale (¼ di giro) ed alternato delle viti di serraggio per caricare simmetricamente il modulo compresso: la necessità di applicare un carico omogeneo e normale alla superficie del componente press pack richiede di verificare periodicamente la differenza di quota tra punti fiduciari (X-Y)
La procedura di serraggio consiglia un avvitamento manuale senza l’utilizzo di chiavi dinamometriche
Serraggio concluso
Generica configurazione durante il serraggio delle viti
Configurazione preliminare al completo serraggio delle viti
modulo costituito da dissipatori e componenti elettronici
modulo costituito da dissipatori, barre e componenti elettronici
Politecnico di Torino
Green Power Solutions

## Slide 9: MODELLO UTILIZZATO PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE BARRE DI CARICO
La barra di carico si trova in uno stato tensionale di flessione sia durante la fase di assegnazione del precarico che in seguito al serraggio: in entrambe queste fasi, le condizioni di vincolo e di carico sono molto simuli e quindi possono simulate con il medesimo modello.
Il dimensionamento della barra di carico avviene seguendo la teoria della trave di de Saint Venant. Il modello utilizzato per il dimensionamento è una trave doppiamente appoggiata con carico concentrato in mezzeria.
Condizione di vincolo durante l’assegnazione del precarico
Condizione di vincolo in seguito al serraggio sul modulo
Politecnico di Torino
Green Power Solutions

## Slide 10: VERIFICA STATICA DI UNA BARRA DI CARICO STANDARD
La verifica analitica della barra di carico di un GC89, si pone come obbiettivi determinare i valori di tensione massima, di freccia massima e soprattutto il coefficiente di sicurezza utilizzato per il dimensionamento di un componente standard largamente utilizzato.
DATI:
Reazioni vincolari:
Tensione massima ideale:
  Freccia massima e rotazione massima :
Coefficiente di sicurezza
Politecnico di Torino
Green Power Solutions

## Slide 11: RISULTATI SIMULAZIONE STATICA FEM DI UNA BARRA DI CARICO STANDARD
In assenza di dati sperimentali associati allo stato tensionale e alla freccia della barra di carico di un GC89, è stato deciso di confrontare le informazioni ricavate dalla verifica analitica con i risultati della simulazione FEM («metro campione»)
TABELLA DI CONFRONTO:
CONSIDERAZIONI: la vicina tra i risultati di simulazione e quelli analitici in termini di tensione massima conferma l’adeguatezza del modello utilizzato durante il dimensionamento. Il rischio di superare il limite elastico del materiale comporta la necessità di incrementare il minimo coefficiente di sicurezza utilizzato durante il dimensionamento statico.
 | Simulazione | Verifica analitica (modello trave) | Errore relativo
Freccia massima [mm] | 0.036 |  | 163.6 %
Tensione massima [MPa] | 285.4 | 319.2 | 11.8 %
Coefficiente sicurezza | 1.05 | 0.94 | 10.5 %
 | Simulazione | Verifica analitica (modello trave) | Errore relativo
Freccia massima [mm] | 0.036 |  | 163.6 %
Tensione massima [MPa] | 285.4 | 319.2 | 11.8 %
Coefficiente sicurezza | 1.05 | 0.94 | 10.5 %
Politecnico di Torino
Green Power Solutions

## Slide 12: DIMENSIONAMENTO DELLA BARRA DI CARICO DEL NUOVO TECMV-X
Per aumentare il CS statico, senza dover andare a modificare il materiale e senza dover aumentare eccessivamente la sezione trasversale della barra, è stato deciso di applicare il carico su due pile di molle a tazza, anziché su una sola.
Il modello di dimensionamento è una trave doppiamente appoggiata con due carichi concentrati simmetrici.
DATI: ,
Reazioni vincolari:
Tensione massima ammissibile:
Altezza minima ammissibile:
Tensione massima ideale ( :
  Freccia massima:
Politecnico di Torino
Green Power Solutions

## Slide 13: RISULTATI SIMULAZIONE STATICA FEM DELLA BARRA DI CARICO DEL NUOVO TECMV-X
Politecnico di Torino
Green Power Solutions
In assenza di dati sperimentali associati allo stato tensionale e alla freccia della barra di carico del nuovo TECM-X, è stato deciso di confrontare le informazioni ricavate/imposte durante il dimensionamento analitico con i risultati della simulazione FEM («metro campione»)
TABELLA DI CONFRONTO:
OSSERVAZIONI: la tensione massima simulata non viene registrata all’interno della regione a≤x≤a+c
CONSIDERAZIONI: il coefficiente di sicurezza simulato risulta sufficientemente elevato per poter confermare il corretto dimensionamento della barra di carico del TECMV-X.
 | Simulazione | Dimensionamento analitica (modello trave) | Errore relativo
Freccia massima [mm] | 0.010 |  | 260 %
Tensione massima [MPa] | 141.9(x≅L-R) | 65.1 (a≤x≤a+c) | 54.6 %
Coefficiente sicurezza | 2.1 | 4.6 | 118.4 %
 | Simulazione | Dimensionamento analitica (modello trave) | Errore relativo
Freccia massima [mm] | 0.010 |  | 260 %
Tensione massima [MPa] | 141.9(x≅L-R) | 65.1 (a≤x≤a+c) | 54.6 %
Coefficiente sicurezza | 2.1 | 4.6 | 118.4 %

## Slide 14
[MPa]
il Durostone EPR S1 è materiale composito costituito da una matrice in resina epossidica rinforzata con fibra di vetro
Caratterizzazione meccanica del materiale nella direzione parallela alla direzione di laminazione
Le prove di trazione ed il dimensionamento dei provini sono stati eseguiti seguendo la normativa ASTM D638
Risultati prova di trazione:
[MPa]
 | Prova 2 | Prova 3 | Media
Modulo di Young E // | 21.7 GPa | 21.6 GPa | 21.7 GPa
Sigma limite di proporzionalità // | 116 MPa | 99.3 MPa | 107.6 MPa
Epsilon limite di proporzionalità εP // | 0.0056 | 0.0048 | 0.0052
Sigma snervamento σS // | 228.5 MPa | 221.8 MPa | 225.2 MPa
Epsilon snervamento εS // | 0.0126 | 0.0123 | 0.0125
Sigma massima σMAX (tensile strenght) // | 349 MPa | 381.7 MPa | 365.4 MPa
Epsilon con sigma massima εMAX // | 0.0257 | 0.0292 | 0.0274
Sigma rottura σR // | 300.3 MPa | 335.4 MPa | 317.9 MPa
Epsilon rottura εR // | 0.0267 | 0.0293 | 0.0284
Allungamento percentuale a rottura // | 2.67% | 2.93% | 2.84%
 | Prova 2 | Prova 3 | Media
Modulo di Young E // | 21.7 GPa | 21.6 GPa | 21.7 GPa
 | 116 MPa | 99.3 MPa | 107.6 MPa
Epsilon limite di proporzionalità εP // | 0.0056 | 0.0048 | 0.0052
Sigma snervamento σS // | 228.5 MPa | 221.8 MPa | 225.2 MPa
Epsilon snervamento εS // | 0.0126 | 0.0123 | 0.0125
Sigma massima σMAX (tensile strenght) // | 349 MPa | 381.7 MPa | 365.4 MPa
Epsilon con sigma massima εMAX // | 0.0257 | 0.0292 | 0.0274
Sigma rottura σR // | 300.3 MPa | 335.4 MPa | 317.9 MPa
Epsilon rottura εR // | 0.0267 | 0.0293 | 0.0284
 | 2.67% | 2.93% | 2.84%
Perché?
  sviluppare delle soluzioni alternative per garantire le distanze di scarica in aria e scarica superficiale
  ridurre l’intensità delle correnti parassite e le dissipazioni termiche associate ad esse
  lo studio di questi tiranti pone le basi per la realizzazione di bar clamp completamente realizzati in materiali isolanti
Confronto con valori di targa:
 | Valor medio sperimentale | Valore di targa | Errore relativo
Modulo di Young E // | 21.7 GPa | 20 GPa | 8.5 %
Tensile strenght // | 365.4 MPa | 400 MPa | 8.7 %
PROVA DI TRAZIONE DUROSTONE EPR S1
Politecnico di Torino
Green Power Solutions

## Slide 15
DIMENSIONAMENTO STATICO TIRANTI IN DUROSTONE EPR S1
DATI:, ,
Primo dimensionamento:
Verifica del CS considerando anche il contributo dello sforzo tangenziale :
Lunghezza tirante:
Politecnico di Torino
Green Power Solutions

## Slide 16
STRUTTURA DEL NUOVO BAR CLAMP TECMV-X
Politecnico di Torino
Green Power Solutions

## Slide 17: MODELLO DI CALCOLO PER SERRAGGIO SOTTO PRESSA
Il modello permette di determinare il valore minimo della forza di compressione , da utilizzare durante il serraggio «sotto pressa», in modo da garantire, una volta concluso il serraggio, un carico applicato al modulo pari al valore di forza di precarico, .
HP: barra di carico indeformabile => l’allungamento dei tiranti coincide con il rilassamento dei pacchi molle in seguito alla rimozione del carico
A partire dal polinomio che relazione l’accorciamento del pacco molle con l’incremento della forza, si ricava la rigidezza del pacco molle rilassamento:
Retta con pendenza passante per il punto di equilibrio:
)
ALLUNGAMENTO DEI TIRANTI
ALLUNGAMENTO DEI PACCHI MOLLE DALLA CONDIZIONE DI COMPRESSIONE ALL’EQUILIBRIO
= 40893 N
Politecnico di Torino
Green Power Solutions

## Slide 18: CONSIDERAZIONI E POSSIBILI MIGLIORAMENTI PROGETTUALI SUL TECM-X
Problematiche associate a >:
  Applicazione sul componente elettronico di un carico maggiore rispetto a quello nominale
  Rischio di superare la condizione di «pacco» delle molle a tazza
  Presse idrauliche presentano un range di funzionamento limitato
Soluzioni per ridurre la differenza tra e: e/o
Variazione materiale tiranti
Variazione sezione resistente tiranti
Variazione composizione pacchi molle
Politecnico di Torino
Green Power Solutions

## Slide 19: VALIDAZIONE MODELLO DI SERRAGGIO
CRITICHE:
  Pressa idraulica non adeguata per indagare nell’intorno di
  Necessario diminuire l’incertezza associata all’avvitamento manuale sotto pressa
Pressione circuito primario [bar] | [kN] | Esito prova
66 | 22 | 
72 | 24 | 
96 | 30.5 | 
114 | 37 | 
132 | 42.5 | 
Pressione circuito primario [bar] |  | Esito prova
66 | 22 | 
72 | 24 | 
96 | 30.5 | 
114 | 37 | 
132 | 42.5 | 
Determinazione sperimentalmente di sotto il quale effettuare la fase di serraggio dei tiranti:
  Sfruttando il vantaggio pratico di avere due rondelle testimoni che si liberano quando il carico al modulo, sono state eseguite una serie di prove di serraggio, sotto carichi di pressa crescenti prova dopo prova, fino alla determinazione della minima .
Verifica a partire dalle misurazioni effettuate sui tiranti:
Lunghezza iniziale del singolo tirante [mm] | Lunghezza iniziale media [mm] | Lunghezza iniziale media utile [mm] | Lunghezza finale del singolo tirante [mm] | Lunghezza media finale [mm] | Lunghezza finale media utile [mm]
490.60 0.05 | 490.730.05 | 464.730.05 | 491.600.05 | 491.730.05 | 465.730.05
490.85 0.05 |  |  | 491.850.05 |  | 
Lunghezza iniziale del singolo tirante [mm] | Lunghezza iniziale media [mm] | Lunghezza iniziale media utile [mm] | Lunghezza finale del singolo tirante [mm] | Lunghezza media finale [mm] | Lunghezza finale media utile [mm]
=cost
VERIFICATO

## Slide 20
EVENT SCHEDULE
GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
Politecnico di Torino
Green Power Solutions