## Slide 1: Ingegneria Forense: i metodi "Bow-Tie" e "Swiss Cheese" per il Safety Management dei ponti
POLITECNICO DI TORINO
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Gestione e riqualificazione delle costruzioni e delle infrastrutture
Relatore:
Chiar.mo Prof. Bernardino CHIAIA
Anno Accademico 2023-2024
Candidata:
Clara Francesca Anna Colazzo

## Slide 2
Cos’ è l’ Ingegneria Forense?
L’Ingegneria Forense permette di analizzare la dinamica dei cedimenti strutturali, i fattori che portano al degrado dei materiali e le condizioni di carico che possono aver provocato il collasso o il danneggiamento dei ponti.
La ricostruzione avviene attraverso un processo di reverse engineering  l’incidente è visto come evento finale indesiderato di un percorso che parte da carenze organizzative e di contesto, dovute ad inefficienze ed errori di progettazione, e prosegue esaminando le azioni pericolose, le violazioni e gli errori umani che producono il verificarsi dell’incidente stesso.

## Slide 3
Obiettivo della tesi
Identificazione e valutazione dei potenziali rischi ricostruendo la dinamica degli incidenti, con l'obiettivo di individuare le barriere di prevenzione e mitigazione necessarie per salvaguardare l'integrità di due ponti con diverse caratteristiche strutturali: il ponte a travata in semplice appoggio e il ponte strallato.
Per l'analisi, verranno applicati due metodi dell'ingegneria forense: lo Swiss Cheese Model e il Bow-Tie.

## Slide 4: Swiss Cheese Model
Obiettivo:
Minimizzare gli incidenti
Prevenzione di condizioni latenti
Prevenzione di errori attivi, umani e tecnici
Visualizzare gli incidenti in modo sistemico
Elementi:
Errori latenti: decisioni fallibili, carenze gestionali e progettuali
Errori attivi: atti non sicuri, difese inadeguate
Barriere (Difese): sistemi di protezione che prevengono errori attivi e latenti
Rappresentazione:
Le barriere sono fette di formaggio
I buchi rappresentano i punti deboli e cambiano forma/dimensione.
Un incidente si verifica quando i buchi si allineano attraverso tutte le barriere
Criticità:
Visione semplificata e sequenziale
Rischio di interpretazioni non aderenti alla realtà

## Slide 5: MODELLO BOW – TIE
Elementi:
Hazard
Top Event
Obiettivo: analizzare il rischio basandosi sulle barriere come strumenti di controllo
  Eliminazione o sostituzione del pericolo
  Eliminazione della causa
  Prevenzione dell’evento top
  Separazione dell’evento dalla conseguenza
  Mitigazione della conseguenza
Preventive
Mitigative
Minacce
Fattori e controlli di degradazione
Conseguenze
Barriere

## Slide 6: Caso studio 1: PONTE A TRAVATA IN SEMPLICE APPOGGIO
Impalcato: graticcio con 4 travi in c.a.p., collegate da traversi e soletta collaborante (spessore 20 cm)
Dimensioni: lunghezza campate: 32 m (estremità), 33 m (campate centrali)
Larghezza complessiva: 10 m (inclusi sbalzi)
Travi: sezione a doppio T, più spesse vicino agli appoggi
7 cavi di precompressione post-tesi per trave (ciascun cavo con 24 fili di acciaio armonico, Ø 7 mm)
Cavi:
  Cavi 1-4 ancorati alla testata
  Cavo 5 ancorato sull’estradosso
  Cavi 6-7 ancorati in tasche di tesatura sull’estradosso della soletta
  Tracciato simmetrico rispetto alla mezzeria della trave

## Slide 7: Trave e sezione di verifica
La verifica è condotta in riferimento alla trave TR04, unitamente alla posizione di soletta con essa collaborante
Sezioni di verifica

## Slide 8: Modellazione con SAP 2000
Gli elementi del modello sono disposti su un piano comune, tranne gli appoggi, che sono nella loro posizione effettiva tramite link rigidi
Le sezioni delle travi longitudinali includono soletta + trave, con sezioni differenti per travi interne e di bordo per la diversa larghezza della soletta collaborante
Le sezioni dei traversi includono una porzione di soletta collaborante (0,3 volte l’interasse tra travi longitudinali), con sezioni diverse per traversi intermedi e di testata
Le sezioni dei campi di soletta dipendono dallo spessore e dall’interasse adottato (0,6 m)
Le travi longitudinali includono peso proprio e rigidezze flessionali reali (flessioni in due direzioni, torsione nulla)
I traversi hanno rigidezze flessionali reali e peso proprio applicato come carico distribuito
I campi di soletta hanno rigidezza flessionale solo trasversale e peso proprio nullo
Proprietà geometriche riferite alla sezione di calcestruzzo non fessurato
Gli appoggi sono collegati tra loro da elementi rigidi con sconnessioni per rendere l’impalcato isostatico rispetto alle variazioni di temperatura

## Slide 9: Azioni applicate sulla struttura
Carichi Permanenti Strutturali:
    Peso Proprio
Carichi Permanenti non strutturali:
  Pavimentazione: 300 kg/m²
  Cordoli: carichi concentrati (50 cm di base, 25 cm di altezza) sui campi di soletta
  Barriera di sicurezza: carichi concentrati sull'asse dell'elemento
Altre Azioni:
  Carichi da traffico (Gruppo 1, Load Model 1)
  Vento
Effetti Indotti: precompressione, temperatura, ritiro e fluage del calcestruzzo, rilassamento dell’acciaio
Carichi Applicati:
  Carichi concentrati e uniformemente distribuiti: applicati sui campi di soletta; larghezza carreggiata: 10,70 m
  Carichi distribuiti su tre corsie da 3 m + 1,7 m di area rimanente
  Disposizioni di carico per massimizzare sollecitazioni: 17 per corsia
Carichi Specifici:
  LANE A, B, C: 600 kN per TS, 9 kN/m² per UDL
  Area Rimanente: UDL 2,5 kN/m²
  Carichi uniformemente distribuiti calcolati come UDL × interasse 0,6 m
Forze Aggiuntive:
  Forza di frenatura: uniformemente distribuita sulla Notional Lane 1
  Forza centrifuga non applicata per asse rettilineo

## Slide 10: Verifica allo SLU per flessione
Determinazione della pre-deformazione nei cavi
Definizione di una posizione dell’asse neutro 𝑥𝑢 di primo tentativo
Valutazione della deformazione elastica complementare, avendo a priori ipotizzato il campo di rottura
Valutazione della condizione dei cavi e calcolo del corrispondente valore di tensione
Calcolo delle risultanti di compressione C e di trazione T
Impostazione di un ciclo iterativo a convergenza e verifica delle ipotesi iniziali
𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑

## Slide 11: Applicazione del danneggiamento
Ipotesi:
Perdite durante la tesatura
Fenomeni reologici
Errata esecuzione iniezione delle guaine
Cavi 1-4: intasamento nei giunti per acqua e detriti
Cavi 5, 6, 7: corrosione per infiltrazioni d’acqua

## Slide 12
Metodo Bow – Tie applicato al caso di studio 1

## Slide 13
Swiss Cheese Model
applicato al caso di studio 1

## Slide 14: Caso studio 2: PONTE STRALLATO
Impalcato: a cassone con sezione scatolare chiusa
Dimensioni: 10 sezioni da 10m
Sistema di sospensione: di tipo centrale
Pilone: altezza complessiva 60m e geometria variabile
Stralli: modellati con elemento cable e collegati all’impalcato con link rigidi all’estremità
AZIONI AGENTI
Carichi Permanenti Strutturali: Peso Proprio

## Slide 15: Verifica allo SLU
Obiettivo: valutare la capacità resistente degli stralli nei confronti di azioni eccezionali causate dalla rottura di uno strallo
Azione eccezionale: rimozione di 1 o più stralli
≤ 1

## Slide 16: Applicazione del danneggiamento
Scenari proposti:
Scenario 1: rimozione dello strallo 1_SX
Scenario 2: rimozione degli stralli 1_SX e 1_DX
Scenario 3: rimozione degli stralli 1_SX, 2_SX, 3_SX, 4_SX e 1_DX, 2_DX, 3_DX
Scenario 4: rimozione degli stralli 1_SX, 2_SX, 3_SX, 4_SX, 5_SX, 6_SX, 7_SX e 1_DX, 2_DX, 3_DX, 4_DX
Scenario 5: rimozione degli stralli 1_SX, 4_SX, 9_SX
Scenario 6: rimozione degli stralli 1_SX, 4_SX, 9_SX e 1_DX, 12_DX, 17_DX

## Slide 17: Metodo Bow – Tie applicato al caso di studio 2

## Slide 18: Swiss Cheese Model applicato al caso di studio 2

## Slide 19
Conclusioni
Perché sono fondamentali la sorveglianza e la manutenzione?
Identificare tempestivamente il degrado e intervenire prontamente
Preservare le prestazioni e la sicurezza dell’opera
Strategie progettuali per migliorare la robustezza strutturale:
Discretizzazione della struttura: suddivisione in compartimenti isolati per limitare la propagazione degli sforzi e confinare il collasso (si accetta la perdita parziale per evitare la perdita totale)
Struttura ridondante: progettare in modo da resistere ai primi danni senza compromettere l’intera struttura
Continuità strutturale: assicurare il collegamento tra le componenti per ridondanza nel trasferimento dei carichi
Forma strutturale resiliente: schema statico capace di sopravvivere alla rimozione accidentale o al danneggiamento di un elemento
Ingegneria Forense:
Approccio multidisciplinare per analizzare insuccessi e migliorare le strategie progettuali
Strumento per diagnosticare e prevenire eventi estremi e supportare responsabilità legali e decisioni giuridiche